## Slide 1
《计算机网络：自顶向下方法》第 8 版 Jim Kurose、Keith Ross，Pearson，2020
第 5 章 网络层：
控制平面
关于使用这些 PowerPoint 幻灯片的说明：
我们将这些幻灯片免费提供给所有人（教师、学生、读者）使用。它们采用 PowerPoint 格式，因此你可以看到动画，也可以按需要添加、修改、删除幻灯片（包括本页）及其中内容。这些材料显然凝结了我们大量工作。作为使用回报，我们只提出以下要求：
如果你使用这些幻灯片（例如用于课堂），请说明其来源（毕竟，我们也希望大家使用我们的教材！）
如果你在网站上发布任何幻灯片，请注明它们改编自（或可能完全相同于）我们的幻灯片，并注明我们对这些材料拥有版权。
修订历史请参见本页的幻灯片备注。
感谢使用，祝学习愉快！JFK/KWR
所有材料版权 1996-2020
J.F. Kurose 和 K.W. Ross，保留所有权利
Notes: Version History
8.0 (May 2020)
All slides reformatted for 16:9 aspect ratio
All slides updated to 8th edition material
Use of Calibri font, rather that Gill Sans MT
Add LOTS more animation throughout
lighter header font
Re-do of network management slides; redo of Bellman-Ford slides

## Slide 2: 网络层控制平面：本章目标
理解网络控制平面背后的原理：
  传统路由选择算法
  SDN 控制器
  网络管理、配置
在互联网中的实例化与实现：
  OSPF、BGP
  OpenFlow、ODL 和 ONOS 控制器
  互联网控制报文协议：ICMP
  SNMP、YANG/NETCONF

## Slide 3: 网络层：“控制平面”路线图
网络管理、配置
  SNMP
  NETCONF/YANG
引言
路由选择协议
  链路状态
  距离向量
ISP 内部路由选择：OSPF
ISP 之间的路由选择：BGP
SDN 控制平面
互联网控制报文协议

## Slide 4: 网络层功能
构建网络控制平面的两种方法：
逐路由器控制（传统方式）
逻辑集中式控制（软件定义网络）
转发：把分组从路由器输入移动到合适的路由器输出
数据平面
control plane
路由选择：确定分组从源到目的地所经过的路径

## Slide 5: 逐路由器控制平面
每台路由器中的各个路由算法组件在控制平面中相互交互
路由选择
算法
数据
平面
控制
平面
1
2
0111
到达分组中的
分组首部
3

## Slide 6: 软件定义网络（SDN）控制平面
远程控制器计算并在路由器中安装转发表
数据
平面
控制
平面
远程控制器
CA
CA
CA
CA
CA
1
2
0111
3
到达分组中的
分组首部

## Slide 7: 网络层：“控制平面”路线图
网络管理、配置
  SNMP
  NETCONF/YANG
引言
路由选择协议
  链路状态
  距离向量
ISP 内部路由选择：OSPF
ISP 之间的路由选择：BGP
SDN 控制平面
互联网控制报文协议

## Slide 8: 路由选择协议
路由选择协议目标：通过路由器网络，为发送主机到接收主机确定“好”的路径（也就是路由）
路径：分组从给定源主机到最终目的主机所经过的路由器序列
“好”：最低“代价”、最快、最不拥塞
路由选择：网络领域十大挑战之一！
移动网络
企业
网络层
全国或全球 ISP
数据中心
网络层
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层
网络层
链路层
物理层
网络层
链路层
物理层
网络层
链路层
物理层
网络层
链路层
物理层
网络层
链路层
物理层

## Slide 9: 图抽象：链路代价
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
图：G = (N,E)
ca,b：连接 a 和 b 的直接链路代价
例如，cw,z = 5，cu,z = ∞
  代价由网络运营者定义：可以恒为 1，也可以与带宽成反比，或与拥塞程度成反比
N：路由器集合 = { u, v, w, x, y, z }
E：链路集合 = { (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) }

## Slide 10: 路由选择算法分类
全局信息还是分散信息？
全局：所有路由器都拥有完整拓扑和链路代价信息
“链路状态”算法
分散：与邻居进行计算和信息交换的迭代过程
路由器最初只知道到相邻节点的链路代价
“距离向量”算法
路由变化有多快？
动态：路由变化较快
  周期性更新，或响应链路代价变化
静态：路由随时间缓慢变化

## Slide 11: 网络层：“控制平面”路线图
网络管理、配置
  SNMP
  NETCONF/YANG
引言
路由选择协议
  链路状态
  距离向量
ISP 内部路由选择：OSPF
ISP 之间的路由选择：BGP
SDN 控制平面
互联网控制报文协议

## Slide 12: Dijkstra 链路状态路由选择算法
集中式：所有节点都知道网络拓扑和链路代价
  通过“链路状态广播”实现
  所有节点拥有相同信息
计算从一个节点（“源”）到所有其他节点的最低代价路径
  给出该节点的转发表
迭代式：经过 k 次迭代后，知道到 k 个目的地的最低代价路径
cx,y：从节点 x 到 y 的直接链路代价；若不是直接邻居则为 ∞
D(v)：从源到目的地 v 的最低代价路径的当前估计代价
p(v)：从源到 v 的路径上的前驱节点
N'：最低代价路径已确定的节点集合
记号

## Slide 13: Dijkstra 链路状态路由选择算法
1 初始化：
2 N' = {u} /* compute least cost path from u to all other nodes */
3 for all nodes v
4 if v adjacent to u /* u initially knows direct-path-cost only to direct neighbors */
5 then D(v) = cu,v /* but may not be minimum cost! */
6 else D(v) = ∞
7
8 Loop
9
10
11
12
13
14
15 直到所有节点都在 N' 中
找到不在 N' 中且 D(w) 最小的 w
把 w 加入 N'
对所有与 w 相邻且不在 N' 中的 v 更新 D(v)：
D(v) = min ( D(v), D(w) + cw,v )
/* 到 v 的新最低路径代价，要么是旧的到 v 最低路径代价，要么是已知
到 w 的最低路径代价加上从 w 到 v 的直接代价 */

## Slide 14: Dijkstra 算法：示例
步骤
0
1
2
3
4
5
N'
D(v),p(v)
D(x),p(x)
D(y),p(y)
D(z),p(z)
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
4,y
D(w),p(w)
D(w),p(w)
5,u
4,x
3,y
3,y
4,y
3,y
5,u
∞
∞
1,u
2,u
∞
2,x
4,x
2,u
4,y
3,y
2,u
uxyvwz
uxyvw
uxyv
uxy
ux
u
v
w
x
y
z
find a not in N' such that D(a) is a minimum
add a to N'
update D(b) for all b adjacent to a and not in N' :
D(b) = min ( D(b), D(a) + ca,b )
Initialization (step 0): For all a: if a adjacent to then D(a) = cu,a

## Slide 15: Dijkstra 算法：示例
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
D(w),p(w)
5,u
4,x
3,y
3,y
u
y
x
w
v
z
从 u 出发得到的最低代价路径树：
u 中得到的转发表：
v
x
y
w
x
(u,v)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
目的地
输出链路
从 u 直接到 v 的路由
从 u 经由 x 到所有其他目的地的路由

## Slide 16: Dijkstra 算法：另一个示例
w
3
4
v
x
u
5
3
7
4
y
8
z
2
7
9
步骤
N'
D(v),
p(v)
0
1
2
3
4
5
D(w),
p(w)
D(x),
p(x)
D(y),
p(y)
D(z),
p(z)
u
∞
∞
7,u
3,u
5,u
uw
∞
11,w
6,w
5,u
14,x
11,w
6,w
uwx
uwxv
14,x
10,v
uwxvy
12,y
注：
construct least-cost-path tree by tracing predecessor nodes
ties can exist (can be broken arbitrarily)
uwxvyz
v
w
x
y
z

## Slide 17: Dijkstra 算法：讨论
算法复杂度：n 个节点
n 次迭代中，每次都需要检查不在 N 中的所有节点 w
n(n+1)/2 次比较：O(n2) 复杂度
可有更高效实现：O(nlogn)
报文复杂度：
每台路由器必须向其他 n 台路由器广播自己的链路状态信息
高效（且有趣！）的广播算法：从一个源扩散一条广播报文需要 O(n) 次链路穿越
每台路由器的报文穿越 O(n) 条链路：总体报文复杂度为 O(n2)

## Slide 18: Dijkstra 算法：可能发生振荡
当链路代价依赖流量大小时，路由可能发生振荡
a
d
c
b
1
1+e
e
0
e
1
1
0
0
初始时
a
d
c
b
给定这些代价，
寻找新的路由……
得到新的代价
2+e
0
0
0
1+e
1
a
d
c
b
给定这些代价，
寻找新的路由……
得到新的代价
0
2+e
1+e
1
0
0
a
d
c
b
给定这些代价，
寻找新的路由……
得到新的代价
2+e
0
0
0
1+e
1
示例场景：
  到目的地 a 的路由选择：流量分别以速率 1、e（<1）、1 从 d、c、e 进入
  link costs are directional, and volume-dependent
e
1
1
e
1
1
e
1
1

## Slide 19: 网络层：“控制平面”路线图
网络管理、配置
  SNMP
  NETCONF/YANG
引言
路由选择协议
  链路状态
  距离向量
ISP 内部路由选择：OSPF
ISP 之间的路由选择：BGP
SDN 控制平面
互联网控制报文协议

## Slide 20: 距离向量算法
基于 Bellman-Ford（BF）方程（动态规划）：
令 Dx(y) 为从 x 到 y 的最低代价路径的代价。
则：
Dx(y) = minv { cx,v + Dv(y) }
Bellman-Ford 方程
最小值在 x 的所有邻居 v 上取得
v 到 y 的估计最低路径代价
从 x 到 v 的直接链路代价

## Slide 21: Bellman-Ford 示例
u
y
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
假设 u 的相邻节点 x、v、w 知道到目的地 z：
Du(z) = min { cu,v + Dv(z),
cu,x + Dx(z),
cu,w + Dw(z) }
Bellman-Ford 方程说明：
Dv(z) = 5
v
Dw(z) = 3
w
Dx(z) = 3
x
= min {2 + 5,
1 + 3,
5 + 3} = 4
取得最小值的节点（x）就是到目的地（z）的估计最低代价路径上的下一跳

## Slide 22: 距离向量算法
关键思想：
每个节点不时向邻居发送自己的距离向量估计
在较弱且自然的条件下，估计 Dx(y) 会收敛到实际最低代价 dx(y)
Dx(y) ← minv{cx,v + Dv(y)} for each node y ∊ N
当 x 从任一邻居收到新的 DV 估计时，使用 B-F 方程更新自己的 DV：

## Slide 23: 距离向量算法：
迭代、异步：每次本地迭代由以下事件触发：
本地链路代价变化
来自邻居的 DV 更新报文
等待（本地链路代价变化或来自邻居的报文）
每个节点：
分布式、自停止：每个节点仅在自己的 DV 改变时通知邻居
  邻居随后通知它们的邻居，但仅在必要时
  未收到通知，则不采取动作！
使用从邻居收到的 DV 重新计算 DV 估计
如果到任一目的地的 DV 发生变化，则通知邻居

## Slide 24: 距离向量：示例
DV in a: Da(a)=0
Da(b) = 8
Da(c) = ∞
Da(d) = 1
Da(e) = ∞
Da(f) = ∞
Da(g) = ∞
Da(h) = ∞
Da(i) = ∞
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
t=0
所有节点都只拥有到最近邻居的距离估计
一些不对称：
缺失链路
较大代价
d
e
f
a
b
c
所有节点向邻居发送自己的本地距离向量

## Slide 25: 距离向量示例：迭代
所有节点：
从邻居接收距离向量
计算新的本地距离向量
把新的本地距离向量发送给邻居
t=1
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c

## Slide 26: 距离向量示例：迭代
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c
所有节点：
从邻居接收距离向量
计算新的本地距离向量
把新的本地距离向量发送给邻居
t=1
计算
计算
计算
计算
计算
计算
计算
计算
计算

## Slide 27: 距离向量示例：迭代
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c
所有节点：
从邻居接收距离向量
计算新的本地距离向量
把新的本地距离向量发送给邻居
t=1

## Slide 28: 距离向量示例：迭代
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c
所有节点：
从邻居接收距离向量
计算新的本地距离向量
把新的本地距离向量发送给邻居
t=2

## Slide 29: 距离向量示例：迭代
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
8
1
2
1
d
e
f
a
b
c
所有节点：
从邻居接收距离向量
计算新的本地距离向量
把新的本地距离向量发送给邻居
t=2
计算
计算
计算
计算
计算
计算
计算
计算
计算

## Slide 30: 距离向量示例：迭代
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c
所有节点：
从邻居接收距离向量
计算新的本地距离向量
把新的本地距离向量发送给邻居
t=2

## Slide 31: 距离向量示例：迭代
……以此类推
接下来看看各节点上的迭代计算

## Slide 32: 距离向量示例：计算
DV in a: Da(a)=0
Da(b) = 8
Da(c) = ∞
Da(d) = 1
Da(e) = ∞
Da(f) = ∞
Da(g) = ∞
Da(h) = ∞
Da(i) = ∞
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
t=1
DV in b:
Db(f) = ∞
Db(g) = ∞
Db(h) = ∞
Db(i) = ∞
  Db(a) = 8
  Db(c) = 1
  Db(d) = ∞
  Db(e) = 1
b 从 a、c、e 收到 DV
a
b
c
d
e
f
DV in c:
  Dc(a) = ∞
  Dc(b) = 1
  Dc(c) = 0
  Dc(d) = ∞
  Dc(e) = ∞
  Dc(f) = ∞
  Dc(g) = ∞
  Dc(h) = ∞
Dc(i) = ∞
DV in e:
  De(a) = ∞
  De(b) = 1
  De(c) = ∞
  De(d) = 1
  De(e) = 0
  De(f) = 1
  De(g) = ∞
  De(h) = 1
De(i) = ∞

## Slide 33: 距离向量示例：计算
DV in a: Da(a)=0
Da(b) = 8
Da(c) = ∞
Da(d) = 1
Da(e) = ∞
Da(f) = ∞
Da(g) = ∞
Da(h) = ∞
Da(i) = ∞
DV in b:
Db(f) = ∞
Db(g) = ∞
Db(h) = ∞
Db(i) = ∞
  Db(a) = 8
  Db(c) = 1
  Db(d) = ∞
  Db(e) = 1
DV in c:
  Dc(a) = ∞
  Dc(b) = 1
  Dc(c) = 0
  Dc(d) = ∞
  Dc(e) = ∞
  Dc(f) = ∞
  Dc(g) = ∞
  Dc(h) = ∞
Dc(i) = ∞
DV in e:
  De(a) = ∞
  De(b) = 1
  De(c) = ∞
  De(d) = 1
  De(e) = 0
  De(f) = 1
  De(g) = ∞
  De(h) = 1
De(i) = ∞
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
t=1
b receives DVs from a, c, e, computes:
a
b
c
d
e
f
DV in b:
Db(f) =2
Db(g) = ∞
Db(h) = 2
Db(i) = ∞
  Db(a) = 8
  Db(c) = 1
  Db(d) = 2
  Db(e) = 1
e
计算
b
Db(a) = min{cb,a+Da(a), cb,c +Dc(a), cb,e+De(a)} = min{8,∞,∞} = 8
Db(c) = min{cb,a+Da(c), cb,c +Dc(c), c b,e +De(c)} = min{∞,1,∞} = 1
Db(d) = min{cb,a+Da(d), cb,c +Dc(d), c b,e +De(d)} = min{9,2,∞} = 2
Db(f) = min{cb,a+Da(f), cb,c +Dc(f), c b,e +De(f)} = min{∞,∞,2} = 2
Db(i) = min{cb,a+Da(i), cb,c +Dc(i), c b,e+De(i)} = min{∞, ∞, ∞} = ∞
Db(h) = min{cb,a+Da(h), cb,c +Dc(h), c b,e+De(h)} = min{∞, ∞, 2} = 2
Db(e) = min{cb,a+Da(e), cb,c +Dc(e), c b,e +De(e)} = min{∞,∞,1} = 1
Db(g) = min{cb,a+Da(g), cb,c +Dc(g), c b,e+De(g)} = min{∞, ∞, ∞} = ∞

## Slide 34: 距离向量示例：计算
DV in a: Da(a)=0
Da(b) = 8
Da(c) = ∞
Da(d) = 1
Da(e) = ∞
Da(f) = ∞
Da(g) = ∞
Da(h) = ∞
Da(i) = ∞
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
t=1
DV in b:
Db(f) = ∞
Db(g) = ∞
Db(h) = ∞
Db(i) = ∞
  Db(a) = 8
  Db(c) = 1
  Db(d) = ∞
  Db(e) = 1
c 从 b 收到 DV
a
b
c
d
e
f
DV in c:
  Dc(a) = ∞
  Dc(b) = 1
  Dc(c) = 0
  Dc(d) = ∞
  Dc(e) = ∞
  Dc(f) = ∞
  Dc(g) = ∞
  Dc(h) = ∞
Dc(i) = ∞
DV in e:
  De(a) = ∞
  De(b) = 1
  De(c) = ∞
  De(d) = 1
  De(e) = 0
  De(f) = 1
  De(g) = ∞
  De(h) = 1
De(i) = ∞

## Slide 35: 距离向量示例：计算
g
h
i
1
1
8
1
t=1
DV in b:
Db(f) = ∞
Db(g) = ∞
Db(h) = ∞
Db(i) = ∞
  Db(a) = 8
  Db(c) = 1
  Db(d) = ∞
  Db(e) = 1
c 从 b 收到 DV 后计算：
a
b
c
d
e
f
DV in c:
  Dc(a) = ∞
  Dc(b) = 1
  Dc(c) = 0
  Dc(d) = ∞
  Dc(e) = ∞
  Dc(f) = ∞
  Dc(g) = ∞
  Dc(h) = ∞
Dc(i) = ∞
Dc(a) = min{cc,b+Db(a}} = 1 + 8 = 9
Dc(b) = min{cc,b+Db(b)} = 1 + 0 = 1
Dc(d) = min{cc,b+Db(d)} = 1+ ∞ = ∞
Dc(e) = min{cc,b+Db(e)} = 1 + 1 = 2
Dc(f) = min{cc,b+Db(f)} = 1+ ∞ = ∞
Dc(g) = min{cc,b+Db(g)} = 1+ ∞ = ∞
Dc(i) = min{cc,b+Db(i)} = 1+ ∞ = ∞
Dc(h) = min{cbc,b+Db(h)} = 1+ ∞ = ∞
DV in c:
  Dc(a) = 9
  Dc(b) = 1
  Dc(c) = 0
  Dc(d) = 2
  Dc(e) = ∞
  Dc(f) = ∞
  Dc(g) = ∞
  Dc(h) = ∞
Dc(i) = ∞
计算
* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

## Slide 36: 距离向量示例：计算
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
t=1
DV in b:
Db(f) = ∞
Db(g) = ∞
Db(h) = ∞
Db(i) = ∞
  Db(a) = 8
  Db(c) = 1
  Db(d) = ∞
  Db(e) = 1
e 从 b、d、f、h 收到 DV
a
b
c
DV in f:
  Dc(a) = ∞
  Dc(b) = ∞
  Dc(c) = ∞
  Dc(d) = ∞
  Dc(e) = 1
  Dc(f) = 0
  Dc(g) = ∞
  Dc(h) = ∞
Dc(i) = 1
DV in e:
  De(a) = ∞
  De(b) = 1
  De(c) = ∞
  De(d) = 1
  De(e) = 0
  De(f) = 1
  De(g) = ∞
  De(h) = 1
De(i) = ∞
DV in h:
  Dc(a) = ∞
  Dc(b) = ∞
  Dc(c) = ∞
  Dc(d) = ∞
  Dc(e) = 1
  Dc(f) = ∞
  Dc(g) = 1
  Dc(h) = 0
Dc(i) = 1
DV in d:
  Dc(a) = 1
  Dc(b) = ∞
  Dc(c) = ∞
  Dc(d) = 0
  Dc(e) = 1
  Dc(f) = ∞ Dc(g) = 1
  Dc(h) = ∞
Dc(i) = ∞
d
e
f
g
h
i
Q: what is new DV computed in e at t=1?
计算

## Slide 37: 距离向量：状态信息扩散
t=0
t=0 时 c 的状态只在 c 处
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c
t=0 时 c 的状态已传播到 b，并可能影响 1 跳范围内（即 b 处）的距离向量计算
t=1
t=0 时 c 的状态现在可能影响最多 2 跳范围内的距离向量计算，即 b 以及 a、e
t=2
t=0 时 c 的状态可能影响最多 3 跳范围内的距离向量计算，即 b、a、e 以及 c、f、h
t=3
t=0 时 c 的状态可能影响最多 4 跳范围内的距离向量计算，即 b、a、e、c、f、h 以及 g、i
t=4
迭代通信和计算步骤使信息在网络中扩散：
t=1
t=2
t=3
t=4

## Slide 38: 距离向量：链路代价变化
“好消息
传播得快”
t0 : y detects link-cost change, updates its DV, informs its neighbors.
t1 : z receives update from y, updates its table, computes new least cost to x , sends its neighbors its DV.
t2 : y receives z’s update, updates its distance table. y’s least costs do not change, so y does not send a message to z.
链路代价变化：
节点检测到本地链路代价变化
更新路由信息，重新计算本地 DV
如果 DV 变化，则通知邻居
x
z
1
4
50
y
1

## Slide 39: 距离向量：链路代价变化
链路代价变化：
节点检测到本地链路代价变化
“坏消息传播得慢”——计数到无穷问题：
x
z
1
4
50
y
60
y sees direct link to x has new cost 60, but z has said it has a path at cost of 5. So y computes “my new cost to x will be 6, via z); notifies z of new cost of 6 to x.
z learns that path to x via y has new cost 6, so z computes “my new cost to x will be 7 via y), notifies y of new cost of 7 to x.
y learns that path to x via z has new cost 7, so y computes “my new cost to x will be 8 via y), notifies z of new cost of 8 to x.
z learns that path to x via y has new cost 8, so z computes “my new cost to x will be 9 via y), notifies y of new cost of 9 to x.
…
解决方法见教材。分布式算法很微妙！

## Slide 40: LS 与 DV 算法比较
报文复杂度
  LS：n 台路由器，发送 O(n2) 条报文
  DV：邻居之间交换；收敛时间不定
收敛速度
LS：O(n2) 算法，O(n2) 条报文
  可能发生振荡
DV：收敛时间不定
  可能出现路由环路
  计数到无穷问题
健壮性：如果路由器故障或被攻陷会怎样？
LS:
  路由器可能通告错误链路代价
  每台路由器只计算自己的表
DV:
  DV 路由器可能通告错误路径代价（“我到任何地方的代价都很低”）：黑洞
  每台路由器的表会被其他路由器使用：错误会在网络中传播

## Slide 41: 网络层：“控制平面”路线图
网络管理、配置
  SNMP
  NETCONF/YANG
引言
路由选择协议
ISP 内部路由选择：OSPF
ISP 之间的路由选择：BGP
SDN 控制平面
互联网控制报文协议

## Slide 42: 使路由选择可扩展
到目前为止我们的路由学习是理想化的
所有路由器相同
网络是“扁平”的
……实际中并非如此
规模：数十亿目的地：
无法在路由表中存储所有目的地！
交换路由表会淹没链路！
管理自治：
互联网：网络的网络
每个网络管理员可能希望控制自己网络中的路由

## Slide 43: 互联网的可扩展路由方法
把路由器聚合为称为“自治系统”（AS，也称“域”）的区域
AS 内部（也称“域内”）：同一 AS（“网络”）内部的路由选择
AS 中所有路由器必须运行相同的域内协议
不同 AS 中的路由器可以运行不同的域内路由协议
网关路由器：位于自身 AS 的“边缘”，具有到其他 AS 路由器的链路
AS 间（也称“域间”）：AS 之间的路由选择
网关执行域间路由（同时也执行域内路由）

## Slide 44: 互连的 AS
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
intra-AS
路由选择
intra-AS
路由选择
intra-AS
路由选择
AS 间路由
转发
table
转发表由 AS 内和 AS 间路由算法配置
Intra-AS
路由选择
Inter-AS
路由选择
  AS 内路由决定 AS 内目的地的表项
  AS 间和 AS 内路由共同决定外部目的地的表项

## Slide 45: AS 间路由：在域内转发中的作用
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
其他
网络s
其他
网络s
假设 AS1 中的路由器收到目的地在 AS1 外部的数据报：
AS1 的域间路由必须：
学习哪些目的地可经 AS2 到达，哪些可经 AS3 到达
把该可达性信息传播给 AS1 中所有路由器
  路由器应把分组转发给 AS1 中的网关路由器，但应该是哪一个？

## Slide 46: AS 间路由：AS 内部的路由选择
最常见的 AS 内路由协议：
RIP：路由信息协议 [RFC 1723]
  经典 DV：每 30 秒交换一次 DV
  已不再广泛使用
EIGRP：增强型内部网关路由协议
  基于 DV
  此前数十年为 Cisco 专有协议（2013 年开放 [RFC 7868]）
OSPF：开放最短路径优先 [RFC 2328]
  链路状态路由选择
  IS-IS 协议（ISO 标准，非 RFC 标准）本质上与 OSPF 相同

## Slide 47: OSPF（开放最短路径优先）路由选择
“开放”：公开可用
经典链路状态
  每台路由器向整个 AS 中所有其他路由器泛洪 OSPF 链路状态通告（直接运行在 IP 之上，而不是使用 TCP/UDP）
  可使用多种链路代价度量：带宽、时延
  每台路由器都有完整拓扑，并使用 Dijkstra 算法计算转发表
安全性：所有 OSPF 报文都经过认证（防止恶意入侵）

## Slide 48: 层次化 OSPF
两级层次结构：本地区域、骨干。
  链路状态通告只在区域或骨干中泛洪
  每个节点拥有所在区域的详细拓扑；只知道到达其他目的地的方向
区域边界路由器：“汇总”到本区域目的地的距离，并在骨干中通告
area 1
area 2
area 3
backbone
internal
路由器s
骨干路由器：只在骨干中运行 OSPF
边界路由器：连接到其他 AS
本地路由器：
只在区域内泛洪 LS
计算区域内路由
经区域边界路由器把分组转发到外部

## Slide 49: 网络层：“控制平面”路线图
网络管理、配置
  SNMP
  NETCONF/YANG
引言
路由选择协议
ISP 内部路由选择：OSPF
ISP 之间的路由选择：BGP
SDN 控制平面
互联网控制报文协议

## Slide 50: 互联网 AS 间路由：BGP
BGP（边界网关协议）：事实上的域间路由协议
  “把互联网粘合在一起的胶水”
允许子网向互联网其他部分通告自身存在以及可到达的目的地：“我在这里，这是我能到达谁以及如何到达”
BGP 为每个 AS 提供一种手段，用于：
  eBGP：从相邻 AS 获得子网可达性信息
  iBGP：把可达性信息传播给 AS 内部所有路由器。
  基于可达性信息和策略，确定到其他网络的“好”路由

## Slide 51: eBGP、iBGP 连接
eBGP 连通性
逻辑 iBGP 连通性
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS 2
AS 3
AS 1
1c
∂
∂
网关路由器同时运行 eBGP 和 iBGP 协议

## Slide 52: BGP 基础
当 AS3 网关 3a 向 AS2 网关 2c 通告路径 AS3,X 时：
  AS3 向 AS2 承诺会把数据报转发到 X
BGP 会话：两个 BGP 路由器（“对等体”）通过半永久 TCP 连接交换 BGP 报文：
  向不同目的网络前缀通告路径（BGP 是一种“路径向量”协议）
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
BGP 通告：
AS3, X

## Slide 53: 路径属性与 BGP 路由
BGP 通告的路由：前缀 + 属性
  前缀：被通告的目的地
  两个重要属性：
  AS-PATH：该前缀通告经过的 AS 列表
  NEXT-HOP：指向下一跳 AS 的特定 AS 内部路由器
基于策略的路由选择：
  接收路由通告的网关使用导入策略接受/拒绝路径（例如永不经过 AS Y 路由）。
  AS 策略还决定是否向其他相邻 AS 通告该路径

## Slide 54: BGP 路径通告
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
根据 AS2 策略，AS2 路由器 2c 接受路径 AS3,X，并通过 iBGP 传播给所有 AS2 路由器
AS2,AS3,X
AS2 路由器 2c 从 AS3 路由器 3a 经 eBGP 收到路径通告 AS3,X
根据 AS2 策略，AS2 路由器 2a 经 eBGP 向 AS1 路由器 1c 通告路径 AS2, AS3, X
AS3, X

## Slide 55: BGP 路径通告（更多）
AS2,AS3,X
AS1 网关路由器 1c 从 2a 学到路径 AS2,AS3,X
网关路由器可能学到到同一目的地的多条路径：
AS3,X
AS1 网关路由器 1c 从 3a 学到路径 AS3,X
根据策略，AS1 网关路由器 1c 选择路径 AS3,X，并通过 iBGP 在 AS1 内通告
AS3, X
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
AS3,X
AS3,X
AS3,X

## Slide 56: BGP 报文
BGP 报文通过 TCP 连接在对等体之间交换
BGP 报文：
  OPEN：打开到远程 BGP 对等体的 TCP 连接，并认证发送方 BGP 对等体
  UPDATE：通告新路径（或撤销旧路径）
  KEEPALIVE：在没有 UPDATE 时保持连接存活；也确认 OPEN 请求
  NOTIFICATION：报告先前报文中的错误；也用于关闭连接

## Slide 57: BGP 路径通告
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
AS2,AS3,X
AS3,X
AS3, X
回顾：1a、1b、1d 通过 iBGP 从 1c 学到：“到 X 的路径经过 1c”
在 1d：OSPF 域内路由指明，要到 1c，使用接口 1
1
2
1
2
dest
interface
…
…
…
…
本地链路接口
at 1a, 1d
在 1d：要到 X，使用接口 1
1c
1
X
1
AS3,X
AS3,X
AS3,X

## Slide 58: BGP 路径通告
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
回顾：1a、1b、1d 通过 iBGP 从 1c 学到：“到 X 的路径经过 1c”
在 1d：OSPF 域内路由指明，要到 1c，使用接口 1
1
2
在 1d：要到 X，使用接口 1
dest
interface
…
…
…
…
1c
2
X
2
在 1a：OSPF 域内路由指明，要到 1c，使用接口 2
在 1a：要到 X，使用接口 2

## Slide 59: 为什么 AS 内和 AS 间路由不同？
策略：
AS 间：管理员希望控制其流量如何路由，以及谁能经过其网络路由
AS 内：单一管理员，因此策略问题较少
规模：
层次化路由减少表大小和更新流量
性能：
AS 内：可以关注性能
AS 间：策略优先于性能

## Slide 60: 热土豆路由
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
2d 通过 iBGP 学到，它可经 2a 或 2c 到达 X
热土豆路由：选择域内代价最低的本地网关（例如 2d 选择 2a，即使到 X 的 AS 跳数更多）：不关心域间代价！
AS3,X
AS1,AS3,X
OSPF 链路权重
201
112
263

## Slide 61: BGP：通过通告实现策略
B
图例：
客户
网络：
提供商
网络层
A 向 B 和 C 通告路径 Aw
B 选择不向 C 通告 BAw！
  B 为 CBAw 路由得不到“收入”，因为 C、A、w 都不是 B 的客户
  C 不会学到 CBAw 路径
C 将使用 CAw（不经过 B）到达 w
ISP 只希望路由往返其客户网络的流量（不希望承载其他 ISP 之间的中转流量，这是典型“现实世界”策略）
w
A
y
C
x
A,w
A,w

## Slide 62: BGP：通过通告实现策略（更多）
B
ISP 只希望路由往返其客户网络的流量（不希望承载其他 ISP 之间的中转流量，这是典型“现实世界”策略）
w
A
y
C
x
A、B、C 是提供商网络
x、w、y 是客户网络（提供商网络的客户）
x 是双归属的：连接到两个网络
要执行的策略：x 不希望从 B 到 C 的流量经由 x 路由
  ……因此 x 不会向 B 通告到 C 的路由
图例：
客户
网络：
提供商
网络层

## Slide 63: BGP 路由选择
路由器可能学到到目的 AS 的多条路由，并基于以下因素选择：
  本地偏好值属性：策略决策
  最短 AS-PATH
  最近 NEXT-HOP 路由器：热土豆路由
  其他准则

## Slide 64: 网络层：“控制平面”路线图
网络管理、配置
  SNMP
  NETCONF/YANG
引言
路由选择协议
ISP 内部路由选择：OSPF
ISP 之间的路由选择：BGP
SDN 控制平面
互联网控制报文协议

## Slide 65: 软件定义网络（SDN）
互联网网络层历史上通过分布式、逐路由器控制方法实现：
  一体化路由器包含交换硬件，并在专有路由器 OS（例如 Cisco IOS）中运行互联网标准协议（IP、RIP、IS-IS、OSPF、BGP）的专有实现
  不同网络层功能使用不同“中间盒”：防火墙、负载均衡器、NAT 盒等
约 2005 年：重新思考网络控制平面的兴趣复兴

## Slide 66: 逐路由器控制平面
每台路由器中的各个路由算法组件在控制平面中相互交互，以计算转发表
路由选择
算法
数据
平面
控制
平面
1
2
0111
到达分组中的
分组首部
3

## Slide 67: 软件定义网络（SDN）控制平面
远程控制器计算并在路由器中安装转发表
数据
平面
控制
平面
远程控制器
CA
CA
CA
CA
CA
1
2
0111
3
到达分组中的
分组首部

## Slide 68: 软件定义网络（SDN）
为什么需要逻辑集中式控制平面？
更容易的网络管理：避免路由器错误配置，提升流量流的灵活性
基于表的转发（回顾 OpenFlow API）允许对路由器“编程”
  集中式“编程”更容易：集中计算表并分发
  分布式“编程”更困难：表由每台路由器实现的分布式算法（协议）计算得到
控制平面的开放（非专有）实现
  促进创新：让千花齐放

## Slide 69: SDN 类比：大型机到 PC 的革命
垂直集成
封闭、专有
创新缓慢
小规模产业
专用
操作
系统
专用
硬件
App
App
App
App
App
App
App
App
App
App
App
专用
应用
水平分层
开放接口
快速创新
庞大产业
Microprocessor
开放接口
* Slide courtesy: N. McKeown
or
or
开放接口
Windows
Linux
MAC OS

## Slide 70: 流量工程：传统路由很难实现
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
v
w
u
z
y
x
问：如果网络运营者希望 u 到 z 的流量走 uvwz，而不是 uxyz，怎么办？
答：需要重新定义链路权重，使流量路由算法计算出相应路由（或者需要新的路由算法）！
链路权重是唯一控制“旋钮”：控制力不强！

## Slide 71: 流量工程：传统路由很难实现
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
v
w
u
z
y
x
问：如果网络运营者想把 u 到 z 的流量分到 uvwz 和 uxyz 两条路径上（负载均衡），怎么办？
答：做不到（或需要新的路由算法）

## Slide 72: 流量工程：传统路由很难实现
问：如果 w 想把从 w 到 z 的蓝色和红色流量走不同路由，怎么办？
答：做不到（使用基于目的地址的转发以及 LS、DV 路由时）
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
v
w
u
z
y
x
第 4 章中我们学到，通用转发和 SDN 可用于实现任何期望的路由

## Slide 73: 软件定义网络（SDN）
数据
平面
控制
平面
远程控制器
CA
CA
CA
CA
CA
1：通用“基于流”的转发（例如 OpenFlow）
2. 控制平面与数据平面分离
3. 控制平面功能位于数据平面交换机之外
…
路由选择
access control
负载
均衡
4. 可编程控制应用

## Slide 74: 软件定义网络（SDN）
数据平面交换机：
快速、简单、商品化交换机，在硬件中实现通用数据平面转发（第 4.4 节）
流（转发）表在控制器监督下计算并安装
用于基于表的交换机控制的 API（例如 OpenFlow）
  定义哪些可控制、哪些不可控制
与控制器通信的协议（例如 OpenFlow）
数据
平面
控制
平面
SDN 控制器
（网络操作系统）
…
路由选择
访问控制
控制
负载
均衡
南向 API
北向 API
SDN 控制的交换机
网络控制应用

## Slide 75: 软件定义网络（SDN）
SDN 控制器（网络 OS）：
维护网络状态信息
通过北向 API 与“上方”的网络控制应用交互
通过南向 API 与“下方”的网络交换机交互
作为分布式系统实现，以获得性能、可扩展性、容错性和健壮性
数据
平面
控制
平面
SDN 控制器
（网络操作系统）
…
路由选择
访问控制
控制
负载
均衡
南向 API
北向 API
SDN 控制的交换机
网络控制应用

## Slide 76: 软件定义网络（SDN）
网络控制应用：
控制的“大脑”：使用 SDN 控制器提供的较低层服务和 API 实现控制功能
解耦：可由第三方提供，独立于路由设备厂商或 SDN 控制器
数据
平面
控制
平面
SDN 控制器
（网络操作系统）
…
路由选择
访问控制
控制
负载
均衡
南向 API
北向 API
SDN 控制的交换机
网络控制应用

## Slide 77: SDN 控制器组件
全网范围的分布式、健壮状态管理
与受控设备之间的通信
链路状态信息
交换机信息
主机信息
统计信息
流表
…
…
OpenFlow
SNMP
…
网络图
意图
RESTful
API
…
面向网络控制应用的接口和抽象
SDN
controller
路由选择
访问控制
控制
负载
均衡
communication: communicate between SDN controller and controlled switches
网络-wide state management ： state of 网络s 链路s, switches, services： a distributed database
interface layer to network control apps: abstractions API

## Slide 78: OpenFlow 协议
运行于控制器与交换机之间
使用 TCP 交换报文
  可选加密
三类 OpenFlow 报文：
  控制器到交换机
  异步（交换机到控制器）
  对称（杂项）
不同于 OpenFlow API
  API 用于指定通用转发动作
OpenFlow 控制器

## Slide 79: OpenFlow：控制器到交换机报文
关键控制器到交换机报文
features：控制器查询交换机特性，交换机回复
configure：控制器查询/设置交换机配置参数
modify-state：在 OpenFlow 表中添加、删除、修改流表项
packet-out：控制器可让该分组从特定交换机端口发出
OpenFlow 控制器

## Slide 80: OpenFlow：交换机到控制器报文
关键交换机到控制器报文
packet-in：把分组（及其控制）传给控制器。参见控制器的 packet-out 报文
flow-removed：交换机中的流表项被删除
port status：告知控制器某端口发生变化。
幸运的是，网络运营者不会通过直接创建/发送 OpenFlow 报文来“编程”交换机，而是在控制器上使用更高层抽象
OpenFlow 控制器

## Slide 81: SDN：控制/数据平面交互示例
链路状态信息
交换机信息
主机信息
统计信息
流表
…
…
OpenFlow
SNMP
…
网络图
意图
RESTful
API
…
Dijkstra 链路状态
路由选择
s1
s2
s3
s4
S1 发生链路故障，使用 OpenFlow port status 报文通知控制器
1
SDN 控制器收到 OpenFlow 报文，更新链路状态信息
2
Dijkstra 路由算法应用先前已注册，以便链路状态变化时被调用。此时它被调用。
3
Dijkstra 路由算法访问控制器中的网络图信息和链路状态信息，并计算新路由
4
1
2
3
4

## Slide 82: SDN：控制/数据平面交互示例
链路状态信息
交换机信息
主机信息
统计信息
流表
…
…
OpenFlow
SNMP
…
网络图
意图
RESTful
API
…
Dijkstra 链路状态
路由选择
s1
s2
s3
s4
链路状态路由应用与 SDN 控制器中的流表计算组件交互，后者计算所需的新流表
5
控制器使用 OpenFlow 在需要更新的交换机中安装新表
6
5
6
1
2
3
4

## Slide 83: OpenDaylight（ODL）控制器
网络编排与应用
南向 API
服务抽象层（SAL）
配置和运行数据存储
REST/RESTCONF/NETCONF API
消息传递
OpenFlow
NETCONF
SNMP
OVSDB
…
北向 API
流量工程
…
防火墙
负载均衡
基本网络功能
增强服务
…
…
转发规则管理器
AAA
主机
Tracker
Stats
管理器
交换机
管理器
Topology
处理
服务抽象层：
互连内部和外部应用与服务

## Slide 84: ONOS 控制器
网络 Applications
南向 API
北向 API
流量工程
…
防火墙
负载均衡
南向抽象，
协议
OpenFlow
Netconf
OVSDB
设备
链路层
主机
流
分组
北向抽象，
协议
REST API
Intent
ONOS
distributed core
统计信息
devices
hosts
链路s
路径s
流规则
拓扑
control apps separate from controller
意图框架：服务的高层规范：说明做什么，而不是怎么做
considerable emphasis on distributed core: service reliability, replication performance scaling

## Slide 85: SDN：若干挑战
加固控制平面：构建可信、可靠、性能可扩展、安全的分布式系统
  故障健壮性：利用可靠分布式系统的强理论来构建控制平面
  可信性和安全性：是否从一开始就“内建”？
满足任务特定需求的网络和协议
  例如实时、超可靠、超安全
互联网级扩展：超越单个 AS
SDN 在 5G 蜂窝网络中至关重要

## Slide 86: SDN 与传统网络协议的未来
SDN 计算的转发表与路由器计算的转发表：
  这只是逻辑集中式计算与协议计算的一个例子
可以想象由 SDN 计算的拥塞控制：
  控制器根据路由器向控制器报告的拥塞程度设置发送方速率
网络功能实现（SDN 与协议）将如何演进？

## Slide 87: 网络层：“控制平面”路线图
网络管理、配置
  SNMP
  NETCONF/YANG
引言
路由选择协议
ISP 内部路由选择：OSPF
ISP 之间的路由选择：BGP
SDN 控制平面
互联网控制报文协议

## Slide 88: ICMP：互联网控制报文协议
主机和路由器用它传递网络层信息
  差错报告：主机、网络、端口、协议不可达
  回显请求/回复（ping 使用）
位于 IP “之上”的网络层协议：
  ICMP 报文承载在 IP 数据报中
ICMP 报文：类型、代码，以及导致错误的 IP 数据报前 8 字节
类型 代码 描述
0 0 echo reply (ping)
3 0 dest. 网络 unreachable
3 1 dest host unreachable
3 2 dest 协议 unreachable
3 3 dest port unreachable
3 6 dest 网络 unknown
3 7 dest host unknown
4 0 source quench (congestion
控制，未使用）
8 0 echo request (ping)
9 0 route advertisement
10 0 路由器 discovery
11 0 TTL expired
12 0 bad IP header

## Slide 89: Traceroute 与 ICMP
当 ICMP 报文到达源端时：记录 RTT
停止准则：
UDP 报文段最终到达目的主机
目的地主机返回 ICMP “端口不可达”报文（类型 3，代码 3）
源端停止
3 个探测分组
3 个探测分组
3 个探测分组
源端向目的地发送多组 UDP 报文段
  第 1 组 TTL=1，第 2 组 TTL=2，依此类推
第 n 组中的数据报到达第 n 台路由器：
  路由器丢弃数据报，并向源端发送 ICMP 报文（类型 11，代码 0）
  ICMP 报文可能包含路由器名称和 IP 地址

## Slide 90: 网络层：“控制平面”路线图
网络管理、配置
  SNMP
  NETCONF/YANG
引言
路由选择协议
ISP 内部路由选择：OSPF
ISP 之间的路由选择：BGP
SDN 控制平面
互联网控制报文协议

## Slide 91: 什么是网络管理？
自治系统（也称“网络”）：数千个相互作用的硬件/软件组件
其他需要监测、配置和控制的复杂系统：
  喷气式飞机、核电站，还有哪些？
“网络管理包括硬件、软件和人员要素的部署、集成
和协调，目的是监测、测试、轮询、配置、分析、评估
并控制网络及网元资源，以满足实时性、运行性能
和服务质量要求，并保持合理成本。”
实时性、运行性能和服务质量
要求，并保持合理成本。”

## Slide 92: 网络管理组件
被管理设备
被管理设备
被管理设备
被管理设备
被管理设备
代理
数据
代理
数据
代理
数据
代理
数据
代理
数据
管理
服务器/控制器
数据
管理服务器：应用，通常带有网络
管理者（人）参与其中
Managed device: equipment with manageable, configurable hardware, software components
Data: device “state” configuration data, operational data, device statistics
网络管理协议：管理服务器用它查询、配置和管理设备；设备用它把数据和事件通知管理服务器。

## Slide 93: 网络运营者的管理方法
被管理设备
被管理设备
被管理设备
被管理设备
被管理设备
代理
数据
代理
数据
代理
数据
代理
数据
代理
数据
管理
服务器/控制器
数据
CLI（命令行接口）
  运营者直接向单个设备发出命令（输入、脚本等，例如通过 ssh）
SNMP/MIB
  运营者使用简单网络管理协议（SNMP）查询/设置设备数据（MIB）
NETCONF/YANG
  更抽象、全网范围、更整体化
  emphasis on multi-device configuration management.
  YANG：数据建模语言
  NETCONF: communicate YANG-compatible actions/data to/from/among remote devices

## Slide 94: SNMP 协议
被管理设备
代理
数据
管理
服务器/控制器
数据
请求
响应
trap 报文
传递 MIB 信息和命令的两种方式：
请求/响应模式
被管理设备
代理
数据
管理
服务器/控制器
数据
trap 模式

## Slide 95: SNMP 协议：报文类型
GetRequest
GetNextRequest
GetBulkRequest
管理器到代理：“给我数据”
（数据实例、列表中的下一项数据，
数据块）。
报文类型
功能
SetRequest
管理器到代理：设置 MIB 值
Response
代理到管理器：数值，对请求的响应
Trap
代理到管理器：通知管理器
异常事件

## Slide 96: SNMP 协议：报文格式
….
PDU
type
(0-3)
请求
ID
Error
Status
(0-5)
Error
Index
名称
值
名称
值
Get/set 首部
要获取/设置的变量
SNMP PDU
报文类型 0-3
….
PDU
type
4
Enterprise
代理
地址
Trap
类型
(0-7)
专用
code
时间
戳记
名称
值
Trap header
Trap info
message type 4

## Slide 97: SNMP：管理信息库（MIB）
被管理设备的运行数据（以及部分配置数据）
汇集到设备 MIB 模块中
  RFC 中定义了 400 个 MIB 模块；还有更多厂商特定 MIB
对象 ID 名称 类型 注释
1.3.6.1.2.1.7.1 UDPInDatagrams 32-bit counter total # datagrams delivered
1.3.6.1.2.1.7.2 UDPNoPorts 32-bit counter # undeliverable datagrams (no application at port)
1.3.6.1.2.1.7.3 UDInErrors 32-bit counter # undeliverable datagrams (all other reasons)
1.3.6.1.2.1.7.4 UDPOutDatagrams 32-bit counter total # datagrams sent
1.3.6.1.2.1.7.5 udpTable SEQUENCE one entry for each port currently in use
代理
数据
管理信息结构（SMI）：数据定义语言
UDP 协议的示例 MIB 变量：

## Slide 98: NETCONF 概览
目标：在全网范围主动管理/配置设备
运行在管理服务器与被管理网络设备之间
  动作：获取、设置、修改、激活配置
  跨多个设备的原子提交动作
  查询运行数据和统计信息
  订阅来自设备的通知
远程过程调用（RPC）范式
  NETCONF 协议报文以 XML 编码
  通过安全、可靠的传输协议（例如 TLS）交换

## Slide 99: NETCONF 初始化、交换与关闭
会话发起，
能力交换：<hello>
会话关闭：<close-session>
<rpc>
<rpc-reply>
<rpc>
<rpc-reply>
<rpc>
<rpc-reply>
<notification>
…
…
…
…
…
…
…
…
…
管理
服务器/控制器
数据
代理
数据

## Slide 100: 部分 NETCONF 操作
NETCONF 操作说明
<get-config> 获取给定配置的全部或部分。一个设备可以有多个配置。
<get> 获取配置状态和运行状态数据的全部或部分。
<edit-config> 修改被管理设备上的指定配置（可能是运行中配置）。被管理设备的 <rpc-reply> 包含 <ok> 或带回滚的 <rpcerror>。
<lock>、<unlock> 锁定（解锁）被管理设备上的配置数据存储（阻止来自其他来源的 NETCONF、SNMP 或 CLI 命令）。
<create-subscription> 启用来自被管理设备的事件通知订阅
<notification>

## Slide 101: NETCONF RPC 报文示例
注意报文 id
修改运行中配置
把 Ethernet 0/0 接口的 MTU 改为 1500
修改配置

## Slide 102: YANG
用于指定 NETCONF 网络管理数据结构、语法和语义的数据建模语言
  具有内置数据类型，类似 SMI
可由 YANG 描述生成描述设备和能力的 XML 文档
可以表达有效 NETCONF 配置必须满足的数据约束
  确保 NETCONF 配置满足正确性和一致性约束
代理
数据
管理
服务器/控制器
数据
NETCONF RPC message
<edit-config>
YANG 生成的 XML
</edit-config>
YANG
生成的

## Slide 103: 网络层：小结
我们学了很多！
网络控制平面方法
  逐路由器控制（传统方式）
  逻辑集中式控制（软件定义网络）
传统路由选择算法
  在互联网中的实现：OSPF、BGP
SDN 控制器
  实际实现：ODL、ONOS
互联网控制报文协议
网络管理
下一站：链路层！

## Slide 104: 网络层，控制平面：完成！
网络管理、配置
  SNMP
  NETCONF/YANG
引言
路由选择协议
  链路状态
  距离向量
ISP 内部路由选择：OSPF
ISP 之间的路由选择：BGP
SDN 控制平面
互联网控制报文协议

## Slide 105: 第 5 章补充幻灯片

## Slide 106: 距离向量：另一个示例
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
来自
到……的代价
来自
来自
x y z
x
y
z
0
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
到……的代价
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
到……的代价
∞
2 0 1
∞ ∞ ∞
2 0 1
7 1 0
time
x
z
1
2
7
y
Dx()
Dx(y) = min{cx,y + Dy(y), cx,z+ Dz(y)} = min{2+0 , 7+1} = 2
Dx(z) = min{cx,y+ Dy(z), cx,z+ Dz(z)}
= min{2+1 , 7+0} = 3
3
2
Dy()
Dz()
到……的代价
来自

## Slide 107: 距离向量：另一个示例
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
到……的代价
来自
来自
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
到……的代价
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
到……的代价
∞
2 0 1
∞ ∞ ∞
x
z
1
2
7
y
Dx()
Dy()
Dz()
来自
x y z
x
y
z
0 2 3
来自
到……的代价
x y z
x
y
z
0 2 7
来自
到……的代价
x y z
x
y
z
0 2 3
来自
到……的代价
x y z
x
y
z
0 2 3
来自
到……的代价
x y z
x
y
z
0 2 7
来自
到……的代价
2 0 1
7 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
来自
x y z
x
y
z
0
2 0 1
7 1 0
3
2
到……的代价
time