## Slide 1
《计算机网络：自顶向下方法》第 8 版 Jim Kurose、Keith Ross，Pearson，2020
第 3 章 传输层
关于使用这些 PowerPoint 幻灯片的说明：
我们将这些幻灯片免费提供给所有人（教师、学生、读者）使用。它们采用 PowerPoint 格式，因此你可以看到动画，也可以按需要添加、修改、删除幻灯片（包括本页）及其中内容。这些材料显然凝结了我们大量工作。作为使用回报，我们只提出以下要求：
如果你使用这些幻灯片（例如用于课堂），请说明其来源（毕竟，我们也希望大家使用我们的教材！）
如果你在网站上发布任何幻灯片，请注明它们改编自（或可能完全相同于）我们的幻灯片，并注明我们对这些材料拥有版权。
修订历史请参见本页的幻灯片备注。
感谢使用，祝学习愉快！JFK/KWR
所有材料版权 1996-2020
J.F. Kurose 和 K.W. Ross，保留所有权利
Notes: Version History
8.0 (April 2020)
All slides reformatted for 16:9 aspect ratio
All slides updated to 8th edition material
Use of Calibri font, rather that Gill Sans MT
Add LOTS more animation throughout
added new 8th edition material on QUIC, CUBIC, delay-based congestion control
lighter header font

## Slide 2: 传输层：概览
本节目标：
理解传输层服务背后的基本原理：
  复用、分用
  可靠数据传输
  流量控制
  拥塞控制
学习互联网中的传输层协议：
  UDP：无连接传输
  TCP：面向连接的可靠传输
  TCP 拥塞控制

## Slide 3: 传输层：路线图
传输层服务
复用与分用
无连接传输：UDP
可靠数据传输原理
面向连接的传输：TCP
拥塞控制原理
TCP 拥塞控制
传输层功能的演进

## Slide 4: 传输层服务与协议
为运行在不同主机上的应用进程提供逻辑通信
移动网络
家庭网络
企业
网络层
全国或全球 ISP
本地或区域 ISP
数据中心
网络层
内容
提供商
网络层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
逻辑端到端传输
端系统中的传输协议动作：
  发送方：把应用报文拆分为报文段，并交给网络层
  接收方：把报文段重组成报文，并交给应用层
互联网应用可使用两种传输协议
  TCP、UDP
Notes: By logical communication , we
mean that from an application’s perspective, it is as if the hosts running the processes
were directly connected; in reality, the hosts may be on opposite sides of the
planet, connected via numerous routers and a wide range of link types. Application
processes use the logical communication provided by the transport layer to send
messages to each other, free from the worry of the details of the physical infrastructure
used to carry these messages.
Let’s look at each of these three (logical communications, actions,

## Slide 5: 传输层与网络层的服务和协议
家庭类比：
Ann 家的 12 个孩子给 Bill 家的 12 个孩子写信：
主机 = 房子
进程 = 孩子
应用报文 = 信封里的信
传输协议 = Ann 和 Bill，负责把信分发给家里的兄弟姐妹
网络层协议 = 邮政服务

## Slide 6: 传输层与网络层的服务和协议
网络层：主机之间的逻辑通信
传输层：进程之间的逻辑通信
  依赖并增强网络层服务
家庭类比：
Ann 家的 12 个孩子给 Bill 家的 12 个孩子写信：
主机 = 房子
进程 = 孩子
应用报文 = 信封里的信
传输协议 = Ann 和 Bill，负责把信分发给家里的兄弟姐妹
网络层协议 = 邮政服务

## Slide 7: 传输层动作
物理层
链路层
网络层（IP）
应用层
物理层
链路层
网络层（IP）
应用层
传输层
发送方：
应用报文
接收来自应用层的报文
确定报文段首部字段的取值
生成报文段
把报文段交给 IP
传输层
Th
Th
应用报文

## Slide 8: 传输层动作
物理层
链路层
网络层（IP）
应用层
物理层
链路层
网络层（IP）
应用层
传输层
传输层
接收方：
应用报文
提取应用层报文
检查首部字段值
从 IP 接收报文段
Th
应用报文
通过套接字把报文分用给应用

## Slide 9: 互联网的两个主要传输协议
移动网络
家庭网络
企业
网络层
全国或全球 ISP
本地或区域 ISP
数据中心
网络层
内容
提供商
网络层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
逻辑端到端传输
TCP：传输控制协议
  可靠、按序交付
  拥塞控制
  流量控制
  连接建立
UDP：用户数据报协议
  不可靠、不按序交付
  对“尽力而为”IP 的简化扩展
不提供的服务：
  时延保证
  带宽保证

## Slide 10: 第 3 章：路线图
传输层服务
复用与分用
无连接传输：UDP
可靠数据传输原理
面向连接的传输：TCP
拥塞控制原理
TCP 拥塞控制
传输层功能的演进

## Slide 11
传输层
物理层
链路层
网络层
传输层
应用层
物理层
链路层
网络层
传输层
应用层
物理层
链路层
网络层
HTTP 服务器
客户机
HTTP 报文

## Slide 12
传输层
物理层
链路层
网络层
传输层
应用层
物理层
链路层
网络层
传输层
应用层
物理层
链路层
网络层
HTTP 服务器
客户机
HTTP 报文
Ht
HTTP 报文

## Slide 13
传输层
物理层
链路层
网络层
传输层
应用层
物理层
链路层
网络层
传输层
应用层
物理层
链路层
网络层
HTTP 服务器
客户机
HTTP 报文
Ht
HTTP 报文
Ht
Hn
HTTP 报文

## Slide 14
传输层
物理层
链路层
网络层
传输层
应用层
物理层
链路层
网络层
传输层
应用层
物理层
链路层
网络层
HTTP 服务器
客户机
HTTP 报文
Ht
Hn

## Slide 15
传输层
物理层
链路层
网络层
传输层
应用层
物理层
链路层
网络层
传输层
应用层
物理层
链路层
网络层
HTTP 服务器
客户机 1
客户机 2
P-client1
P-client2

## Slide 16: 复用/分用
进程
套接字
使用首部信息把
收到的报文段交付给正确的
套接字
接收方分用：
传输层
应用层
物理层
链路层
网络层
P2
P1
传输层
应用层
物理层
链路层
网络层
P4
传输层
应用层
物理层
链路层
网络层
P3
处理来自多个
套接字的数据，添加传输层首部（稍后用于分用）
发送方复用：

## Slide 17: 分用如何工作
主机接收 IP 数据报
  每个数据报都有源 IP 地址和目的 IP 地址
  每个数据报携带一个传输层报文段
  每个报文段都有源端口号和目的端口号
主机使用 IP 地址和端口号把报文段送到合适的套接字
源端口号
目的端口号
32 比特
应用层
数据
（载荷）
其他首部字段
TCP/UDP 报文段格式

## Slide 18: 无连接分用
回顾：
创建套接字时，必须指定主机本地端口号：
DatagramSocket mySocket1 = new DatagramSocket(12534);
当接收主机收到 UDP 报文段时：
  检查报文段中的目的端口号
  把 UDP 报文段送到该端口号对应的套接字
创建要发送到 UDP 套接字的数据报时，必须指定
  目的 IP 地址
  目的端口号
具有相同目的端口号、但源 IP 地址和/或源端口号不同的 IP/UDP 数据报，会被接收主机送到同一个套接字

## Slide 19: 无连接分用：示例
DatagramSocket serverSocket = new DatagramSocket
(6428);
传输层
应用层
物理层
链路层
网络层
P3
传输层
应用层
物理层
链路层
网络层
P1
传输层
应用层
物理层
链路层
网络层
P4
DatagramSocket mySocket1 = new DatagramSocket (5775);
DatagramSocket mySocket2 = new DatagramSocket
(9157);
源端口： 9157
目的端口： 6428
源端口： 6428
目的端口： 9157
源端口： ?
目的端口： ?
源端口： ?
目的端口： ?

## Slide 20: 面向连接的分用
TCP 套接字由四元组标识：
  源 IP 地址
  源端口号
  目的 IP 地址
  目的端口号
服务器可以同时支持许多 TCP 套接字：
  每个套接字由自己的四元组标识
  每个套接字关联一个不同的连接客户机
分用：接收方使用四个值（四元组）把报文段送到合适的套接字

## Slide 21: 面向连接的分用：示例
传输层
应用层
物理层
链路层
网络层
P1
传输层
应用层
物理层
链路层
P4
传输层
应用层
物理层
链路层
网络层
P2
host: IP address A
host: IP address C
网络层
P6
P5
P3
源 IP,port： A,9157
目的 IP, port： B,80
源 IP,port： B,80
目的 IP,port： A,9157
源 IP,port： C,5775
目的 IP,port： B,80
源 IP,port： C,9157
目的 IP,port： B,80
server: IP address B
三个报文段，目的 IP 地址均为 B：
目的端口 80 的报文段被分用到不同套接字

## Slide 22: 小结
复用与分用：基于报文段/数据报首部字段值
UDP：仅使用目的端口号进行分用
TCP：使用四元组进行分用：源/目的 IP 地址和端口号
复用/分用发生在所有层次

## Slide 23: 第 3 章：路线图
传输层服务
复用与分用
无连接传输：UDP
可靠数据传输原理
面向连接的传输：TCP
拥塞控制原理
TCP 拥塞控制
传输层功能的演进

## Slide 24: UDP：用户数据报协议
“无附加功能”的极简互联网传输协议
“尽力而为”服务，UDP 报文段可能：
  丢失
  乱序交付给应用
无需建立连接（否则会增加 RTT 时延）
简单：发送方和接收方都不维护连接状态
首部开销小
没有拥塞控制
  UDP 可以按应用希望的速度尽快发送！
  即使存在拥塞也能继续工作
为什么需要 UDP？
无连接：
  UDP 发送方和接收方之间没有握手
  每个 UDP 报文段都独立处理

## Slide 25: UDP：用户数据报协议
UDP 的用途：
  流媒体多媒体应用（容忍丢失、对速率敏感）
  DNS
  SNMP
  HTTP/3
如果需要在 UDP 上实现可靠传输（例如 HTTP/3）：
  在应用层添加所需的可靠性
  在应用层添加拥塞控制

## Slide 26: UDP：用户数据报协议 [RFC 768]
Notes: read this RFC – it’s only 2.5 pages!

## Slide 27: UDP：传输层动作
SNMP 服务器
SNMP 客户机
传输层
（UDP）
物理层
链路层
网络层（IP）
应用层
传输层
（UDP）
物理层
链路层
网络层（IP）
应用层

## Slide 28: UDP：传输层动作
SNMP 服务器
SNMP 客户机
传输层
（UDP）
物理层
链路层
网络层（IP）
应用层
传输层
（UDP）
物理层
链路层
网络层（IP）
应用层
UDP 发送方动作：
SNMP 报文
接收来自应用层的报文
确定 UDP 报文段首部字段的取值
生成 UDP 报文段
把报文段交给 IP
UDPh
UDPh
SNMP 报文

## Slide 29: UDP：传输层动作
SNMP 服务器
SNMP 客户机
传输层
（UDP）
物理层
链路层
网络层（IP）
应用层
传输层
（UDP）
物理层
链路层
网络层（IP）
应用层
UDP 接收方动作：
SNMP 报文
提取应用层报文
检查 UDP 校验和首部字段值
从 IP 接收报文段
UDPh
SNMP 报文
通过套接字把报文分用给应用

## Slide 30: UDP 报文段首部
源端口号
目的端口号
32 比特
应用层
数据
（载荷）
UDP 报文段格式
长度
校验和
UDP 报文段长度（字节），包括首部
来自/送往应用层的数据

## Slide 31: UDP 校验和
发送方： 5 6 11
目标：检测传输报文段中的错误（即比特翻转）
接收方： 4 6 11
第 1 个数
第 2 个数
和
接收方计算得到
校验和
发送方计算得到
收到的校验和
=

## Slide 32: UDP 校验和
发送方：
把 UDP 报文段内容（包括 UDP 首部字段和 IP 地址）看作 16 位整数序列
校验和：对报文段内容做加法（反码和）
把校验和值放入 UDP 校验和字段
接收方：
计算收到报文段的校验和
检查计算出的校验和是否等于校验和字段值：
  不相等：检测到错误
  相等：未检测到错误。但仍可能存在错误，后面再说……
目标：检测传输报文段中的错误（即比特翻转）

## Slide 33: 互联网校验和：示例
示例：两个 16 位整数相加
和
校验和
注意：相加时，最高位产生的进位需要回卷加到结果中
* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
回卷
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

## Slide 34: 互联网校验和：保护能力较弱！
示例：两个 16 位整数相加
和
校验和
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
回卷
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
0 1
1 0
即使数值已改变（发生比特翻转），校验和也可能不变！

## Slide 35: 小结：UDP
“极简”协议：
  报文段可能丢失，也可能乱序交付
  尽力而为服务：“发送出去，然后期待最好结果”
UDP 也有优点：
  无需建立连接/握手（不产生 RTT 开销）
  网络服务受损时仍可工作
  有助于可靠性（校验和）
可在应用层基于 UDP 构建额外功能（例如 HTTP/3）

## Slide 36: 第 3 章：路线图
传输层服务
复用与分用
无连接传输：UDP
可靠数据传输原理
面向连接的传输：TCP
拥塞控制原理
TCP 拥塞控制
传输层功能的演进

## Slide 37: 可靠数据传输原理
发送进程
数据
接收进程
数据
可靠信道
应用层
传输层
可靠服务抽象
Notes: note arrows through reliable data transfer channel is just one way – reliably send from sender to receiver

## Slide 38: 可靠数据传输原理
发送进程
数据
接收进程
数据
应用层
传输层
可靠服务实现
不可靠信道
网络层
传输层
发送方侧
可靠数据传输协议
接收方侧
可靠数据传输协议
发送进程
数据
接收进程
数据
可靠信道
应用层
传输层
可靠服务抽象
Notes: Spend some time talking about how its to the sender and receiver side protocol that IMPLEMENTS reliable data transfer
Communication over unreliable channel is TWO-way: sender and receiver will exchange messages back and forth to IMPLEMENT one-way reliable data transfer

## Slide 39: 可靠数据传输原理
发送进程
数据
接收进程
数据
应用层
传输层
可靠服务实现
不可靠信道
网络层
传输层
发送方侧
可靠数据传输协议
接收方侧
可靠数据传输协议
可靠数据传输协议的复杂性将（强烈）取决于不可靠信道的特性（会丢失、损坏、重排数据吗？）
Notes: So we have a sender side and a receiver side. How much work they’ll have to do depends on the IMPAIRMENTS introduced by channel – if the channel is perfect – no problem!

## Slide 40: 可靠数据传输原理
发送进程
数据
接收进程
数据
应用层
传输层
可靠服务实现
不可靠信道
网络层
传输层
发送方侧
可靠数据传输协议
接收方侧
可靠数据传输协议
发送方和接收方并不知道彼此的“状态”，例如某个报文是否已经收到？
除非通过报文告知
Notes: Here’s a point of view to keep in mind – it’s easy for US to look at sender and receiver together and see what is happening. OH – that message sent was lost.
But think about it say from senders POV How does the sender know if its transmitted message over the unreliable channel got though?? ONLY if receiver somehow signals to the sender that it was received.
The key point here is that one side does NOT know what is going on at the other side – it’s as if there’s a curtain between them. Everything they know about the other can ONLY be learned by sending/receiving messages.
Sender process wants to make sure a segment got through. But it can just somehow magically look through curtain to see if receiver got it. It will be up to the receiver to let the sender KNOW that it (the receiver) has correctly received the segment.
How will the sender and receiver do that – that’s the PROTOCOL.
Before starting to develop a protocol, let’s look more closely at the interface (the API if you will)

## Slide 41: 可靠数据传输协议（rdt）：接口
发送进程
数据
接收进程
数据
不可靠信道
发送方侧
rdt 可靠数据传输协议的实现
接收方侧
rdt 可靠数据传输协议的实现
rdt_send()
udt_send()
rdt_rcv()
deliver_data()
数据
首部
数据
首部
rdt_send()：由上层调用（例如应用）。传入要交付给接收方上层的数据
udt_send()：由 rdt 调用
用于在
不可靠信道上把分组传给接收方
rdt_rcv()：当分组到达信道接收方侧时调用
deliver_data()：由 rdt 调用，将数据交付给上层
在不可靠信道上的双向通信
数据
分组

## Slide 42: 可靠数据传输：从这里开始
我们将：
逐步开发可靠数据传输协议（rdt）的发送方和接收方
只考虑单向数据传输
  但控制信息会双向流动！
状态
1
状态
2
触发状态转换的事件
状态转换时采取的动作
状态：处于该“状态”时，下一个事件唯一决定下一状态
事件
动作
使用有限状态机（FSM）描述发送方和接收方
Notes: SO let’s get started in developing our reliable data transfer protocol, which we’ll call rdt (need a good acronym for protocol – like HTTP, TCP, UDP, IP)
Bullet points 1 and 2
NOW if we are going to develop a protocol, so we’ll need some way to SPECIFY a protocol. How do we do that?
We could write text, but as all know, that’s prone to misinterpretation, and might be incomplete. You might write a specification, and then think “oh yeah – I forgot about that case”
What we need is more formal way to specify a protocol. In fact, with a formal specification there may be ways to PROVE PROPERTIES about a specification. But that’s an advanced topic we won’t get into here. We’ll start here by adopting a fairly simple protocol specification technique known as finite state machines (FSM)
And as the name might suggest, a central notion of finite state machines is the notion of STATE
<talk about state>

## Slide 43: rdt1.0：在可靠信道上的可靠传输
底层信道完全可靠
  无比特错误
  无分组丢失
packet = make_pkt(data)
udt_send(packet)
rdt_send(data)
extract (packet,data)
deliver_data(data)
rdt_rcv(packet)
等待下层调用
接收方
发送方和接收方分别使用 FSM：
  发送方把数据送入底层信道
  接收方从底层信道读取数据
发送方
等待上层调用
Notes: We’ll start with the simplest case possible - an unreliable channel that is, in fact perfect – no segments are lost, corrupted, dupplicated or reordered. The sender just sends and it pops out the other side(perhaps after some delay) perfectly.

## Slide 44: rdt2.0：存在比特错误的信道
底层信道可能翻转分组中的比特
  用校验和（例如互联网校验和）检测比特错误
问题：如何从错误中恢复？
人在交谈中如何从“错误”恢复？

## Slide 45: rdt2.0：存在比特错误的信道
底层信道可能翻转分组中的比特
  用校验和检测比特错误
问题：如何从错误中恢复？
  确认（ACK）：接收方明确告诉发送方分组已正确收到
  否定确认（NAK）：接收方明确告诉发送方分组存在错误
  发送方收到 NAK 后重传分组
停等
发送方发送一个分组，然后等待接收方响应

## Slide 46: rdt2.0：FSM 规范
等待上层调用
udt_send(sndpkt)
等待 ACK 或 NAK
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)
等待下层调用
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
L
发送方
接收方
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)

## Slide 47: rdt2.0：FSM 规范
等待上层调用
udt_send(sndpkt)
等待 ACK 或 NAK
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)
等待下层调用
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
L
发送方
接收方
注意：接收方的“状态”（接收方是否正确收到我的报文？）发送方并不知道，除非接收方以某种方式告知发送方
这就是为什么需要协议！
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
isNAK(rcvpkt)
isACK(rcvpkt)

## Slide 48: rdt2.0：无错误时的运行
等待上层调用
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
udt_send(sndpkt)
udt_send(NAK)
等待 ACK 或 NAK
等待下层调用
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
L
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
发送方
接收方
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)

## Slide 49: rdt2.0：分组损坏场景
等待上层调用
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
等待 ACK 或 NAK
等待下层调用
rdt_send(data)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
L
发送方
接收方

## Slide 50: rdt2.0 有一个致命缺陷！
如果 ACK/NAK 损坏会怎样？
发送方不知道接收方发生了什么！
不能简单重传：可能造成重复
处理重复分组：
如果 ACK/NAK 损坏，发送方重传当前分组
发送方给每个分组添加序号
接收方丢弃（不向上交付）重复分组
停等
发送方发送一个分组，然后等待接收方响应

## Slide 51: rdt2.1：发送方处理损坏的 ACK/NAK
等待上层调用 0
Wait for ACK or NAK 0
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& (corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
等待
上层调用 1
Wait for ACK or NAK 1
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt)
L
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
L

## Slide 52: rdt2.1：接收方处理损坏的 ACK/NAK
等待
下层 0
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
等待
下层 1
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq0(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq0(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq1(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)

## Slide 53: rdt2.1：讨论
发送方：
给分组添加序号
两个序号（0、1）就足够。为什么？
必须检查收到的 ACK/NAK 是否损坏
状态数量翻倍
  状态必须“记住”当前“期望”的分组序号应为 0 还是 1
接收方：
必须检查收到的分组是否重复
  状态指明期望分组序号是 0 还是 1
注意：接收方无法知道自己上一个 ACK/NAK 是否被发送方正确收到

## Slide 54: rdt2.2：无 NAK 协议
功能与 rdt2.1 相同，但只使用 ACK
接收方不发送 NAK，而是对最后一个正确收到的分组发送 ACK
  接收方必须明确包含被确认分组的序号
发送方收到重复 ACK 时采取与 NAK 相同的动作：重传当前分组
后面会看到，TCP 使用这种方式避免 NAK

## Slide 55: rdt2.2：发送方和接收方片段
等待上层调用 0
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,1) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
Wait for ACK
0
发送方 FSM
片段
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK1, chksum)
udt_send(sndpkt)
等待
下层 0
rdt_rcv(rcvpkt) &&
(corrupt(rcvpkt) ||
has_seq1(rcvpkt))
udt_send(sndpkt)
接收方 FSM
片段
L

## Slide 56: rdt3.0：存在错误和丢失的信道
新的信道假设：底层信道还可能丢失分组（数据分组或 ACK）
  校验和、序号、ACK 和重传都会有所帮助，但还不完全够
问：人在交谈中如何处理发送方到接收方丢失的话语？

## Slide 57: rdt3.0：存在错误和丢失的信道
方法：发送方等待一个“合理”的时间以收到 ACK
如果这段时间内没有收到 ACK，则重传
如果分组（或 ACK）只是延迟而非丢失：
    重传会造成重复，但序号已经能处理这种情况！
    接收方必须指明被确认分组的序号
超时
使用倒计时定时器，在“合理”时间后中断等待

## Slide 58: rdt3.0 发送方
等待 ACK0
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
等待
上层调用 1
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
stop_timer
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,1)
stop_timer
等待
上层调用 0
等待 ACK1
Notes: We see the familiar four state sender from our rdt 2.1 and 2.2 protocols. Top two states when sending packet with zero seq # and bottom two

## Slide 59: rdt3.0 发送方
等待 ACK0
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
等待
上层调用 1
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
stop_timer
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,1)
stop_timer
udt_send(sndpkt)
start_timer
超时
等待
上层调用 0
等待 ACK1
L
rdt_rcv(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,1) )
L
rdt_rcv(rcvpkt)
L
udt_send(sndpkt)
start_timer
超时
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,0) )
L
Notes: We see the familiar four state sender from our rdt 2.1 and 2.2 protocols. Top two states when sending packet with zero seq # and bottom two

## Slide 60: rdt3.0 运行过程
发送方
接收方
rcv pkt1
rcv pkt0
发送 ack0
发送 ack1
发送 ack0
rcv ack0
发送 pkt0
发送 pkt1
rcv ack1
发送 pkt0
rcv pkt0
pkt0
pkt0
pkt1
ack1
ack0
ack0
(a) 无丢失
发送方
接收方
rcv pkt1
rcv pkt0
发送 ack0
发送 ack1
发送 ack0
rcv ack0
发送 pkt0
发送 pkt1
rcv ack1
发送 pkt0
rcv pkt0
pkt0
pkt0
ack1
ack0
ack0
(b) 分组丢失
pkt1
X
丢失
pkt1
超时
re发送 pkt1

## Slide 61: rdt3.0 运行过程
rcv pkt1
发送 ack1
（检测到重复）
pkt1
发送方
接收方
rcv pkt1
rcv pkt0
发送 ack0
发送 ack1
发送 ack0
rcv ack0
发送 pkt0
发送 pkt1
rcv ack1
发送 pkt0
rcv pkt0
pkt0
pkt0
ack1
ack0
ack0
(c) ACK 丢失
ack1
X
丢失
pkt1
超时
re发送 pkt1
rcv pkt1
发送 ack1
（检测到重复）
pkt1
发送方
接收方
rcv pkt1
发送 ack0
rcv ack0
发送 pkt1
发送 pkt0
rcv pkt0
pkt0
ack0
(d) 过早超时/延迟 ACK
pkt1
超时
re发送 pkt1
ack1
ack1
发送 ack1
发送 pkt0
rcv ack1
pkt0
rcv pkt0
发送 ack0
ack0
pkt1
（忽略）
rcv ack1

## Slide 62: rdt3.0 性能（停等）
示例：1 Gbps 链路、15 ms 传播时延、8000 bit 分组
  U 发送方：利用率，即发送方忙于发送的时间占比
Dtrans =
L
R
8000 比特
10^9 比特/秒
=
=
8 微秒
  把分组发送进信道所需时间：
Notes: if RTT=30 msec, 1KB pkt every 30 msec: 33kB/sec thruput over 1 Gbps link
network protocol limits use of physical resources
Let’s develop a formula for utilization

## Slide 63: rdt3.0：停等运行方式
第一个分组比特开始发送，t = 0
发送方
接收方
RTT
第一个分组比特到达
最后一个分组比特到达，发送 ACK
ACK 到达，发送下一个
分组，t = RTT + L/R

## Slide 64: rdt3.0：停等运行方式
发送方
接收方
U发送方
=
L / R
RTT
RTT
L/R
+ L / R
=
0.00027
=
.008
30.008
rdt3.0 协议性能很差！
协议限制了底层基础设施（信道）的性能

## Slide 65: rdt3.0：流水线协议运行方式
流水线：发送方允许多个“在途”、尚未确认的分组同时存在
  必须扩大序号范围
  发送方和/或接收方需要缓冲

## Slide 66: 流水线：提高利用率
第一个分组比特开始发送，t = 0
发送方
接收方
RTT
最后一个比特发送完成，t = L/R
第一个分组比特到达
最后一个分组比特到达，发送 ACK
ACK 到达，发送下一个
分组，t = RTT + L/R
第 2 个分组的最后一个比特到达，发送 ACK
第 3 个分组的最后一个比特到达，发送 ACK
3 个分组的流水线提高了
利用率提高 3 倍！
Notes: two generic forms of pipelined protocols: go-Back-N, selective repeat

## Slide 67: Go-Back-N：发送方
发送方：“窗口”中最多有 N 个连续的已发送但未确认分组
  分组首部中有 k bit 序号
累计 ACK：ACK(n) 确认直到并包括序号 n 在内的所有分组
  收到 ACK(n) 后：把窗口向前移动到从 n+1 开始
为最早的在途分组设置定时器
timeout(n)：重传分组 n 以及窗口中所有更高序号分组
Notes: window size of 14, 8 have been sent but are not yet ackowledgedm 6 sequence numbers are available for us. In woindow, but no calls from above to use them.
Note – we’ll skip the Go-Back-N FSM specification you can chack that out in powerpoitn slides or book)
TCP uses cumulative ACK

## Slide 68: Go-Back-N：接收方
仅 ACK：总是对目前按序正确收到的最高序号分组发送 ACK
  可能产生重复 ACK
  只需记住 rcv_base
收到乱序分组时：
  可以丢弃（不缓冲），也可以缓冲：这是实现选择
  重新 ACK 最高的按序分组序号
rcv_base
已收到且已 ACK
乱序：已收到但未 ACK
未收到
接收方视角下的序号空间：
…
…
Notes: Note – we’ll skip the Go-Back-N FSM specification (actually it’s

## Slide 69: Go-Back-N 运行过程
发送 pkt0
发送 pkt1
发送 pkt2
发送 pkt3
（等待）
发送方
接收方
收到 pkt0，发送 ack0
收到 pkt1，发送 ack1
收到 pkt3，丢弃，
（重新）发送 ack1
发送 pkt2
发送 pkt3
发送 pkt4
发送 pkt5
X
丢失
pkt2 超时
收到 pkt4，丢弃，
（重新）发送 ack1
收到 pkt5，丢弃，
（重新）发送 ack1
rcv pkt2, deliver, 发送 ack2
rcv pkt3, deliver, 发送 ack3
rcv pkt4, deliver, 发送 ack4
rcv pkt5, deliver, 发送 ack5
ignore duplicate ACK
发送方 窗口 (N=4)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
rcv ack0, 发送 pkt4
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
rcv ack1, 发送 pkt5
Notes: Let’s skip FSM specification for GBN – check out the book or ppt – and let’s watch GBN sender and receivers in action.
Let assume a window size of 4. at t=0, sender sends packets 0, 1, 2 3, 4, and packet 2 will be lost
At the receiver:
Packet 0 received ACK0 generated
Packet 1 received ACK1 generated
Packet 2 is lost, and so when packet 3 is received, ACK 1 is sent – that’s the cumulative ACK, re-Acknowledging the receipt of packet 1. and in this implementation packet 3 is discarded

## Slide 70: 选择重传
接收方分别确认所有正确收到的分组
  按需缓冲分组，最终按序交付给上层
发送方对未确认分组分别超时/重传
  发送方为每个未确认分组维护定时器
发送方 窗口
  N 个连续序号
  限制已发送但未确认分组的序号范围
Notes: An important mechanism of GBN was the use of the cumulative acknowledgements, and as we mentioned, cumulative ACKs are used in TCP
An alternate ACK mechanism would be for the receiver to indiviually acknowledge specific packets as they are received. This mechanism is at the heart of the Selective repeat protocol.

## Slide 71: 选择重传：发送方和接收方窗口

## Slide 72: 选择重传：发送方和接收方
来自上层的数据：
如果下一个可用序号在窗口内，则发送分组
timeout(n)：
重发分组 n，并重启定时器
ACK(n) 位于 [sendbase, sendbase+N]：
标记分组 n 已收到
如果 n 是最小的未确认分组，则把窗口基序号推进到下一个未确认序号
发送方
分组 n 位于 [rcvbase, rcvbase+N-1]
send ACK(n)
乱序：缓冲
按序：交付该分组（同时交付已缓冲且按序的分组），将窗口推进到下一个尚未收到的分组
packet n in [rcvbase-N,rcvbase-1]
ACK(n)
否则：
忽略
接收方
Notes: If the packet is in order, its data will be delivered, as will any buffered data that can now be delived in order

## Slide 73: 选择重传运行过程
发送 pkt0
发送 pkt1
发送 pkt2
发送 pkt3
（等待）
发送方
接收方
发送 pkt2
（但不发送 3、4、5）
X
丢失
pkt2 超时
发送方 窗口 (N=4)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
rcv ack0, 发送 pkt4
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
rcv ack1, 发送 pkt5
收到 pkt0，发送 ack0
收到 pkt1，发送 ack1
收到 pkt3，缓冲，
发送 ack3
记录 ack3 已到达
收到 pkt4，缓冲，
发送 ack4
收到 pkt5，缓冲，
发送 ack5
rcv pkt2; deliver pkt2,
pkt3, pkt4, pkt5; send ack2
问：当 ack2 到达时会发生什么？

## Slide 74: 选择重传：一个两难问题！
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
pkt1
pkt2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
超时
重传 pkt0
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
X
X
X
会接受分组
序号为 0
(b) 糟糕！
接收窗口
（收到之后）
发送方 窗口
（收到之后）
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
pkt1
pkt2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
X
会接受分组
序号为 0
0 1 2 3 0 1 2
pkt3
(a) 没问题
示例：
seq #s: 0, 1, 2, 3 (base 4 counting)
窗口大小 = 3

## Slide 75: 选择重传：一个两难问题！
问：为了避免场景 (b) 的问题，序号空间大小与窗口大小之间需要什么关系？
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
pkt1
pkt2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
超时
重传 pkt0
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
X
X
X
会接受分组
序号为 0
(b) 糟糕！
接收窗口
（收到之后）
发送方 窗口
（收到之后）
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
pkt1
pkt2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
X
会接受分组
序号为 0
0 1 2 3 0 1 2
pkt3
(a) 没问题
示例：
seq #s: 0, 1, 2, 3 (base 4 counting)
窗口大小 = 3
接收方看不到发送方侧
接收方在两种情况下的行为完全相同！
出现了（非常）严重的问题！

## Slide 76: 第 3 章：路线图
传输层服务
复用与分用
无连接传输：UDP
可靠数据传输原理
面向连接的传输：TCP
  报文段结构
  可靠数据传输
  流量控制
  连接管理
拥塞控制原理
TCP 拥塞控制

## Slide 77: TCP：概览 RFC：793、1122、2018、5681、7323
累计 ACK
流水线：
    TCP 拥塞控制和流量控制决定窗口大小
面向连接：
  在数据交换前通过握手（交换控制报文）初始化发送方和接收方状态
受流量控制：
  发送方不会压垮接收方
点到点：
    一个发送方、一个接收方
可靠、按序的字节流：
    没有“报文边界”
全双工数据：
  同一连接中的双向数据流
  MSS: maximum segment size
Notes: Typical MSS is 1460 bytes

## Slide 78: TCP 报文段结构
源端口号
目的端口号
32 比特
未
使用
接收窗口
流量控制：接收方愿意接收的字节数
序号
报文段序号：按字节流中的数据字节计数（不是按报文段计数！）
应用层
数据
（可变长度）
应用送入 TCP 套接字的数据
A
确认号
ACK: seq # of next expected byte; A bit: this is an ACK
选项（可变长度）
TCP 选项
头部
长度
长度（TCP 首部）
校验和
互联网校验和
RST, SYN, FIN: connection management
F
S
R
紧急数据指针
P
U
C
E
C、E：拥塞通知

## Slide 79: TCP 序号与 ACK
序号：
  报文段数据中第一个字节在字节流中的“编号”
源端口号
目的端口号
序号
确认号
校验和
rwnd
紧急指针
接收方发出的报文段
A
已发送
已 ACK
已发送，尚未 ACK
（“在途”）
可用
但不是
尚未发送
未
可用
窗口大小
N
  发送方序号空间
源端口号
目的端口号
序号
确认号
校验和
rwnd
紧急指针
发送方发出的报文段
Acknowledgements：
  期望从对方收到的下一个字节序号
  累计 ACK
问：接收方如何处理乱序报文段
  答：TCP 规范没有规定，由实现者决定

## Slide 80: TCP 序号与 ACK
主机确认收到回显的“C”
主机确认收到“C”，并回显“C”
简单 telnet 场景
主机 B
主机 A
用户输入“C”
Seq=42, ACK=79, data = ‘C’
Seq=79, ACK=43, data = ‘C’
Seq=43, ACK=80
Notes: The key thing to note here is that the ACK number (43) on the B-to-A segment is one more than the sequence number (42) on the A-toB segment that triggered that ACK
Similarly, the ACK number (80) on the last A-to-B segment is one more than the sequence number (79) on the B-to-A segment that triggered that ACK

## Slide 81: TCP 往返时间与超时
问：如何设置 TCP 超时值？
应长于 RTT，但 RTT 会变化！
太短：过早超时，导致不必要重传
太长：对报文段丢失反应太慢
问：如何估计 RTT？
SampleRTT：从报文段发送到收到 ACK 的测量时间
  忽略重传样本
SampleRTT 会变化，希望估计 RTT 更“平滑”
  对最近多次测量取平均，而不是只看当前 SampleRTT

## Slide 82: TCP 往返时间与超时
EstimatedRTT = (1- )*EstimatedRTT + *SampleRTT
指数加权移动平均（EWMA）
过去样本的影响会指数式快速衰减
典型取值：α = 0.125
RTT（毫秒）
RTT：从 gaia.cs.umass.edu 到 fantasia.eurecom.fr
SampleRTT
EstimatedRTT
时间（秒）
Notes: This is how TCP re-computes the estimated RTT each time a new SampleRTT is taken.
The process is knows as an exponeitally weighted moving average, shown by the equation here.
<say it>
Where alpha reflects the influence of the most recent measurements on the estimated RTT; a typical value of alpha used in implementaitons is .125
The graph at the bottom show measured RTTs beween a host in the Massachusetts and a host in France, as well as the estimated, “smoothed” RTT

## Slide 83: TCP 往返时间与超时
超时间隔：EstimatedRTT 加上“安全余量”
  EstimatedRTT 变化大时，需要更大的安全余量
TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4*DevRTT
估计 RTT
“安全余量”
* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/
DevRTT = (1-)*DevRTT + *|SampleRTT-EstimatedRTT|
(typically,  = 0.25)
DevRTT：SampleRTT 偏离 EstimatedRTT 的 EWMA：
Notes: Given this value of the estimated RTT, TCP computes the timeout interval to be the estimated RTT plus a “safety margin”
And the intuition is that if we are seeing a large variation in SAMPLERTT – the RTT estimates are fluctuating a lot - then we’ll want a larger savety margin
So TCP computes the Timeout interval to be the Estimated RTT plus 4 times a measure of deviation in the RTT.
The deviation in the RTT is computed as the eWMA of the difference between the most recently measured SampleRTT from the Estimated RTT

## Slide 84: TCP 发送方（简化）
事件：从应用收到数据
创建带序号的报文段
序号是报文段中第一个数据字节在字节流中的编号
如果定时器尚未运行，则启动定时器
  可把定时器看作针对最早的未确认报文段
  到期间隔：TimeOutInterval
事件：超时
重传导致超时的报文段
重启定时器
事件：收到 ACK
如果 ACK 确认了之前未确认的报文段
  更新已知被确认的数据
  如果仍有未确认报文段，则启动定时器
Notes: Given these details of TCP sequence numbers, acks, and timers, we can now describe the big picture view of how the TCP sender and receiver operate
You can check out FSMs in book; let’s just give an English text description here and let’s start with the sender.

## Slide 85: TCP 接收方：ACK 生成 [RFC 5681]
接收方事件
收到按序报文段，且
序号为期望值。此前所有数据直到
期望序号之前都已 ACK
收到按序报文段，且
序号为期望值。另一个
报文段已有待发送 ACK
收到乱序报文段
序号高于期望值。
检测到缺口
收到一个报文段，
部分或完全填补缺口
TCP 接收方动作
延迟 ACK。最多等待 500ms
等待下一个报文段。如果没有下一个报文段，
send ACK
立即发送一个累计
ACK，确认两个按序报文段
立即发送重复 ACK，
指出下一个期望字节的序号
立即发送 ACK，前提是
该报文段从缺口低端开始
Notes: Rather than immediately ACKnowledig this segment, many TCP implementations will wait for half a second for another in-order segment to arrive, and then generate a single cumulative ACK for both segments – thus decreasing the amount of ACK traffic. The arrival of this second in-order segment and the cumulative ACK generation that covers both segments is the second row in this table.

## Slide 86: TCP：重传场景
ACK 丢失场景
主机 B
主机 A
Seq=92, 8 bytes of data
Seq=92, 8 bytes of data
ACK=100
X
ACK=100
超时
过早超时
主机 B
主机 A
Seq=92, 8
字节数据
ACK=120
超时
ACK=100
ACK=120
SendBase=100
SendBase=120
SendBase=120
Seq=92, 8 bytes of data
Seq=100, 20 bytes of data
SendBase=92
发送累计
ACK for 120
Notes: To cement our understanding of TCP reliability, let’s look a a few retransmission scenarios
In the first case a TCP segments is transmited and the ACK is lost, and the TCP timeout mechanism results in another copy of being transmitted and then re-ACKed a the sender
In the second example two segments are sent and acknowledged, but there is a premature timeout e for the first segment, which is retransmitted. Notet that when this retransmitted segment is received, the receiver has already received the first two segments, and so resends a cumulative ACK for both segments received so far, rather than an ACK for just this fist segment.

## Slide 87: TCP：重传场景
累计 ACK 可以弥补较早丢失的 ACK
主机 B
主机 A
Seq=92, 8 bytes of data
Seq=120, 15 bytes of data
Seq=100, 20 bytes of data
X
ACK=100
ACK=120
Notes: And in this last example, two segments are again transmitted, the first ACK is lost but the second ACK, a cumulative ACK arrives at the sender, which then can transmit a third segment, knowing that the first two have arrived, even though the ACK for the first segment was lost

## Slide 88: TCP 快速重传
主机 B
主机 A
超时
ACK=100
ACK=100
ACK=100
ACK=100
X
Seq=92, 8 bytes of data
Seq=100, 20 bytes of data
Seq=100, 20 bytes of data
收到三个重复 ACK 表明，在缺失报文段之后又收到了 3 个报文段，因此该报文段很可能丢失。于是重传！
如果发送方针对同一数据又收到 3 个 ACK（“三重重复 ACK”），则重发序号最小的未确认报文段
  该未确认报文段很可能已丢失，因此不要等到超时
TCP 快速重传
Notes: Let’s wrap up our study of TCP reliability by discussing an optimization to the original TCP known as TCP fast retransmit,
Take a look at this example on the right where 5 segments are transmitted and the second segment is lost. In this case the TCP receiver sends an ACK 100 acknowledging the first received segment.
When the third segment arrives at the receiver, the TCP receiver sends another ACK 100 since the second segment has not arrived. And similarly for the 4th and 5th segments to arrive.
Now what does the sender see? The sender receives the first ACK 100 it has been hoping for, but then three additional duplicate ACK100s arrive. The sender knows that somethings’ wrong – it knows the first segment arrived at the receiver but three later arriving segments at the receiver – the ones that generated the three duplicate ACKs – we received correctly but were not in order. That is, that there was a missing segment at the receiver when each of the three duplicate ACK were generated.
With fast retransmit, the arrival of three duplicate ACK causes the sender to retransmit its oldest unACKed segment, without waiting for a timeout event. This allows TCP to recover more quickly from what is very likely a loss event
specifically that the second segment has been lost, since three higher -numbered segments were received

## Slide 89: 第 3 章：路线图
传输层服务
复用与分用
无连接传输：UDP
可靠数据传输原理
面向连接的传输：TCP
  报文段结构
  可靠数据传输
  流量控制
  连接管理
拥塞控制原理
TCP 拥塞控制

## Slide 90: TCP 流量控制
应用层
进程
TCP socket
接收方 缓冲区s
TCP
代码
IP
代码
接收方协议栈
问：如果网络层交付数据的速度快于应用层从套接字缓冲区取走数据的速度，会发生什么？
网络层把 IP 数据报载荷交付到 TCP 套接字缓冲区
来自发送方
应用从 TCP 套接字缓冲区取走数据
Notes: (Presuming an intro)
Before diving into the details of TCP flow control, let’s first get the general context and motivate the need for flow control.
This diagram show a typical transport-layer implementation
A segment is brought up the protocol stack to the transport layer, and the segment’s payload is removed from the segment and written INTO socket buffers.
How does data get taken OUT of socket buffers? By applications performing socket reads, as we learned in Chapter 2.
And so the question is “What happens if network layer delivers data faster than an application-layer process removes data from socket buffers?”
Let’s watch a video of what happens when things arrive way too fast to fast to be processed.
<video>. (I love that video). Another human analogy showing the need for flow control is the saying – to use some English slang - “no one can drink from a firehose”
Flow control is a mechanism to the calamity of a receiver being over-run by a sender that is sending too fast – it allows the RECEIVER to explictly control the SENDER so sender won’t overflow receiver’s buffer by transmitting too much, too fast

## Slide 91: TCP 流量控制
应用层
进程
TCP socket
接收方 缓冲区s
TCP
代码
IP
代码
接收方协议栈
问：如果网络层交付数据的速度快于应用层从套接字缓冲区取走数据的速度，会发生什么？
网络层把 IP 数据报载荷交付到 TCP 套接字缓冲区
来自发送方
应用从 TCP 套接字缓冲区取走数据
Notes: (Presuming an intro)
Before diving into the details of TCP flow control, let’s first get the general context and motivate the need for flow control.
This diagram show a typical transport-layer implementation
A segment is brought up the protocol stack to the transport layer, and the segment’s payload is removed from the segment and written INTO socket buffers.
How does data get taken OUT of socket buffers? By applications performing socket reads, as we learned in Chapter 2.
And so the question is “What happens if network layer delivers data faster than an application-layer process removes data from socket buffers?”
Let’s watch a video of what happens when things arrive way too fast to fast to be processed.
<video>. (I love that video). Another human analogy showing the need for flow control is the saying – to use some English slang - “no one can drink from a firehose”
Flow control is a mechanism to the calamity of a receiver being over-run by a sender that is sending too fast – it allows the RECEIVER to explictly control the SENDER so sender won’t overflow receiver’s buffer by transmitting too much, too fast

## Slide 92: TCP 流量控制
应用层
进程
TCP socket
接收方 缓冲区s
TCP
代码
IP
代码
接收方协议栈
问：如果网络层交付数据的速度快于应用层从套接字缓冲区取走数据的速度，会发生什么？
来自发送方
应用从 TCP 套接字缓冲区取走数据
接收窗口
流量控制：接收方愿意接收的字节数
Notes: (Presuming an intro)
Before diving into the details of TCP flow control, let’s first get the general context and motivate the need for flow control.
This diagram show a typical transport-layer implementation
A segment is brought up the protocol stack to the transport layer, and the segment’s payload is removed from the segment and written INTO socket buffers.
How does data get taken OUT of socket buffers? By applications performing socket reads, as we learned in Chapter 2.
And so the question is “What happens if network layer delivers data faster than an application-layer process removes data from socket buffers?”
Let’s watch a video of what happens when things arrive way too fast to fast to be processed.
<video>. (I love that video). Another human analogy showing the need for flow control is the saying – to use some English slang - “no one can drink from a firehose”
Flow control is a mechanism to the calamity of a receiver being over-run by a sender that is sending too fast – it allows the RECEIVER to explictly control the SENDER so sender won’t overflow receiver’s buffer by transmitting too much, too fast

## Slide 93: TCP 流量控制
应用层
进程
TCP socket
接收方 缓冲区s
TCP
代码
IP
代码
接收方协议栈
问：如果网络层交付数据的速度快于应用层从套接字缓冲区取走数据的速度，会发生什么？
接收方控制发送方，因此发送方不会因发送过多、过快而使接收方缓冲区溢出
流量控制
来自发送方
应用从 TCP 套接字缓冲区取走数据
Notes: (Presuming an intro)
Before diving into the details of TCP flow control, let’s first get the general context and motivate the need for flow control.
This diagram show a typical transport-layer implementation
A segment is brought up the protocol stack to the transport layer, and the segment’s payload is removed from the segment and written INTO socket buffers.
How does data get taken OUT of socket buffers? By applications performing socket reads, as we learned in Chapter 2.
And so the question is “What happens if network layer delivers data faster than an application-layer process removes data from socket buffers?”
Let’s watch a video of what happens when things arrive way too fast to fast to be processed.
<video>. (I love that video). Another human analogy showing the need for flow control is the saying – to use some English slang - “no one can drink from a firehose”
Flow control is a mechanism to the calamity of a receiver being over-run by a sender that is sending too fast – it allows the RECEIVER to explictly control the SENDER so sender won’t overflow receiver’s buffer by transmitting too much, too fast

## Slide 94: TCP 流量控制
TCP 接收方在 TCP 首部 rwnd 字段中“通告”空闲缓冲区空间
  RcvBuffer 大小通过套接字选项设置（典型默认值为 4096 字节）
  许多操作系统会自动调整 RcvBuffer
发送方把未确认（“在途”）数据量限制在收到的 rwnd 以内
保证接收缓冲区不会溢出
已缓冲数据
空闲缓冲区空间
rwnd
RcvBuffer
TCP 报文段载荷
交给应用进程
TCP 接收方侧缓冲
Notes: Here’s how TCP implement flow control. The basic idea is simple – the receiver informs the sender how much free buffer space there is, and the sender is limited to send no more than this amount of data. That the value o RWND in the diagram to the right.
This information is carried from the receiver to the sender in the “receiver advertised window” (do a PIP of header) in the TCP header, and the value will change as the amount of free buffer space fluctuates over time.

## Slide 95: TCP 流量控制
TCP 接收方在 TCP 首部 rwnd 字段中“通告”空闲缓冲区空间
  RcvBuffer 大小通过套接字选项设置（典型默认值为 4096 字节）
  许多操作系统会自动调整 RcvBuffer
发送方把未确认（“在途”）数据量限制在收到的 rwnd 以内
保证接收缓冲区不会溢出
流量控制：接收方愿意接收的字节数
接收窗口
TCP 报文段格式
Notes: Here’s how TCP implement flow control. The basic idea is simple – the receiver informs the sender how much free buffer space there is, and the sender is limited to send no more than this amount of data. That the value o RWND in the diagram to the right.
This information is carried from the receiver to the sender in the “receiver advertised window” (do a PIP of header) in the TCP header, and the value will change as the amount of free buffer space fluctuates over time.

## Slide 96: TCP 连接管理
交换数据前，发送方/接收方进行“握手”：
同意建立连接（双方都知道对方愿意建立连接）
协商连接参数（例如初始序号）
连接状态：ESTAB
连接变量：
  客户机到服务器的序号
  服务器到客户机
  rcvBuffer 大小
  在服务器、客户机处
应用层
网络层
连接状态：ESTAB
连接变量：
  客户机到服务器的序号
  服务器到客户机
  rcvBuffer 大小
  在服务器、客户机处
应用层
网络层
Socket clientSocket =
newSocket("hostname","port number");
Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();
Notes: The other TCP topic we’ll want to consider here is that of “connection management”
The TCP sender and reciver have a number of pieces of shared state that they must establish before actually communication
FIRST theym ust both agree that they WANT to communicate with each other
Secondly there are connection parameters – the initial sequence number and the initial receiver-advertised bufferspace that they’ll want to agree on
This is done via a so-called handshake protocol – the client reaching our to the server, and the server answering back.
And before diving into the TCP handshake protocol, let’s first consider the problem of handshaking, of establishing shared state.

## Slide 97: 同意建立连接
问：二次握手在网络中总能工作吗？
可变时延
由于报文丢失而重传的报文（例如 req_conn(x)）
报文重排
无法“看见”对方
二次握手：
我们通信吧
OK
ESTAB
ESTAB
选择 x
req_conn(x)
ESTAB
ESTAB
acc_conn(x)
Notes: Here’s an example of a two way handshake. Alice reaches out to Bob and say’s “let’s talk” and Bob says OK, and they start their conversation
For a network protocol, the equivalent protocol would be a client sending a “request connection” message saying ”let’s talk, the initial sequence number is x”
And the server would respond with a message ”I accept your connect x”
And the question we want to ask ourselves is <talk through>
Will this work? Let’s look at a few scenarios…

## Slide 98: 二次握手场景
连接
x 完成
选择 x
req_conn(x)
ESTAB
ESTAB
acc_conn(x)
data(x+1)
接受
data(x+1)
ACK(x+1)
没有问题！

## Slide 99: 二次握手场景
ESTAB
重传
req_conn(x)
req_conn(x)
客户机终止
服务器
忘记 x
连接
x 完成
选择 x
req_conn(x)
ESTAB
ESTAB
acc_conn(x)
acc_conn(x)
问题：半开连接！（没有客户机）

## Slide 100: 二次握手场景
客户机终止
ESTAB
选择 x
req_conn(x)
ESTAB
acc_conn(x)
data(x+1)
接受
data(x+1)
连接
x 完成
服务器
忘记 x
问题：重复数据
已接受！
data(x+1)
重传
data(x+1)
接受
data(x+1)
重传
req_conn(x)
ESTAB
req_conn(x)

## Slide 101: TCP 三次握手
SYNbit=1, Seq=x
选择初始序号 x
发送 TCP SYN 报文
ESTAB
SYNbit=1, Seq=y
ACKbit=1; ACKnum=x+1
选择初始序号 y
发送 TCP SYNACK
报文，确认 SYN
ACKbit=1, ACKnum=y+1
收到 SYNACK(x)
表示服务器在线；
为 SYNACK 发送 ACK；
该报文段可以包含
客户机到服务器的数据
received ACK(y)
表示客户机在线
SYNSENT
ESTAB
SYN RCVD
客户机状态
LISTEN
服务器状态
LISTEN
clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
serverSocket = socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
serverSocket.bind((‘’,serverPort))
serverSocket.listen(1)
connectionSocket, addr = serverSocket.accept()
clientSocket.connect((serverName,serverPort))
Notes: TCP’s three way handshake, that operates as follows
Let’s say the client and server both create a TCP socket as we learned about in Chapter 2 and enter the LISTEN state
The client then connects to the server sending a SYN message with a sequence number x (SYN Message is an TCP Segment with SYN but set in the header – you might want to go back and review the TCP segment format!)
The server is waiting for a connection, and receives the SYN message enters the SYN received state (NOT the established state and sends a SYN ACK message back.
Finally the client sends an ACK message to the server, and when the server receiver this enters the ESTABLished state. This is when the application process would see the return from the wait on the socket accept() call

## Slide 102: 一个人类三次握手协议
1. 保护准备好了吗？
2. 保护已准备。
3. 开始攀登。
Notes: As usual, there’s a human protocol analogy to the three way handshake, and I still remember thinking about this clinging for my life while climbing up a rockface
When you want start climbing you first say ON BELOW (meaning ARE YOU READY WITH MY SAFETY ROPE)
THE BELYER (server) responds BELAY ON (that lets you know the belayer is ready for you)
And then you say CLIMING
It’s amazing what can pass through your head when your clinging for your life o a

## Slide 103: 关闭 TCP 连接
客户机和服务器分别关闭自己一侧的连接
  发送 FIN 位为 1 的 TCP 报文段
对收到的 FIN 用 ACK 响应
  收到 FIN 后，ACK 可以与自己的 FIN 合并发送
可以处理双方同时交换 FIN 的情况
Notes: All good things must come to an end, and that’s true for a TCP connection as well.
And of course there’s a protocol for one side to gracefully close of a TCP connection using a FIN message, to which the other side sends a FINACK message and waits around a bit to respond to any retransmitted FIN messages before timing out.

## Slide 104: 第 3 章：路线图
传输层服务
复用与分用
无连接传输：UDP
可靠数据传输原理
面向连接的传输：TCP
拥塞控制原理
TCP 拥塞控制
传输层功能的演进

## Slide 105: 拥塞控制原理
拥塞：
非正式地说：“太多源主机发送太多数据，速度超过网络处理能力”
表现：
  长时延（在路由器缓冲区中排队）
  分组丢失（路由器缓冲区溢出）
不同于流量控制！
拥塞控制：发送方太多，发送太快
流量控制：一个发送方对一个接收方发送太快
十大核心问题之一！

## Slide 106: 拥塞的原因/代价：场景 1
最简单场景：
每条连接的最大吞吐量：R/2
主机 A
主机 B
吞吐量： lout
当到达率 lin 接近容量时，时延显著增大
问：当到达率 lin 接近 R/2 时会发生什么？
原始数据：lin
R
两条流
一个路由器，无限缓冲区
输入、输出链路容量：R
无限共享输出链路缓冲区
R
无需重传
R/2
时延
lin
R/2
R/2
R/2
lout
lin
吞吐量：

## Slide 107: 拥塞的原因/代价：场景 2
一个路由器，有限缓冲区
主机 A
主机 B
lin：原始数据
l'in：原始数据加重传数据
有限共享输出链路缓冲区
发送方重传丢失并超时的分组
  应用层输入 = 应用层输出：lin = lout
  传输层输入包含重传：l’in ≥ lin
lout
R
R

## Slide 108: 拥塞的原因/代价：场景 2
主机 A
主机 B
lin：原始数据
l'in：原始数据加重传数据
有限共享输出链路缓冲区
副本
有空闲缓冲区空间！
理想化：完全知道缓冲区状态
发送方只在路由器有可用缓冲区时发送
lout
R
R
R/2
lin
R/2
lout
吞吐量：

## Slide 109: 拥塞的原因/代价：场景 2
主机 A
主机 B
lin：原始数据
l'in：原始数据加重传数据
有限共享输出链路缓冲区
R
R
副本
没有缓冲区空间！
理想化：部分完全信息
缓冲区满时，分组可能丢失（在路由器被丢弃）
发送方知道分组何时被丢弃：只有确定分组丢失时才重发

## Slide 110: 拥塞的原因/代价：场景 2
主机 A
主机 B
lin：原始数据
l'in：原始数据加重传数据
有限共享输出链路缓冲区
R
R
有空闲缓冲区空间！
理想化：部分完全信息
缓冲区满时，分组可能丢失（在路由器被丢弃）
发送方知道分组何时被丢弃：只有确定分组丢失时才重发
当以 R/2 发送时，一些分组是必要重传
lin
R/2
lout
吞吐量：
R/2
重传导致容量被“浪费”

## Slide 111: 拥塞的原因/代价：场景 2
主机 A
主机 B
lin：原始数据
l'in：原始数据加重传数据
有限共享输出链路缓冲区
R
R
副本
超时
现实场景：不必要的重复分组
缓冲区满时，分组可能丢失并在路由器被丢弃，因此需要重传
但发送方定时器可能过早超时，发送两个副本，而二者都被交付
有空闲缓冲区空间！
当以 R/2 发送时，一些已交付分组是重传，包括必要和不必要的重复！
不必要重传导致容量被“浪费”
lin
R/2
lout
吞吐量：
R/2

## Slide 112: 拥塞的原因/代价：场景 2
拥塞的“代价”：
为了得到给定接收方吞吐量，需要做更多工作（重传）
不必要重传：链路承载同一分组的多个副本
  降低可达到的最大吞吐量
现实场景：不必要的重复分组
缓冲区满时，分组可能丢失并在路由器被丢弃，因此需要重传
但发送方定时器可能过早超时，发送两个副本，而二者都被交付
当以 R/2 发送时，一些已交付分组是重传，包括必要和不必要的重复！
不必要重传导致容量被“浪费”
lin
R/2
lout
吞吐量：
R/2

## Slide 113: 拥塞的原因/代价：场景 3
四个发送方
多跳路径
超时/重传
问：当 lin 和 lin’ 增大时会怎样？
答：随着红色 lin’ 增大，上方队列中到达的所有蓝色分组都会被丢弃，蓝色吞吐量趋近 0
有限共享输出链路缓冲区
主机 A
lout
主机 B
主机 C
主机 D
lin：原始数据
l'in：原始数据加重传数据

## Slide 114: 拥塞的原因/代价：场景 3
拥塞的另一个“代价”：
分组被丢弃时，该分组此前消耗的所有上游传输容量和缓冲都被浪费了！
R/2
R/2
lout
lin’

## Slide 115: 拥塞原因/代价：启示
下游丢失的分组会浪费上游传输容量/缓冲
越接近容量，时延越大
不必要的重复分组进一步降低有效吞吐量
丢失/重传降低有效吞吐量
吞吐量永远不可能超过容量

## Slide 116: 拥塞控制方法
端到端拥塞控制：
网络不提供显式反馈
根据观察到的丢失和时延推断拥塞
数据
数据
ACK
ACK
TCP 采用的方法

## Slide 117: 拥塞控制方法
TCP ECN、ATM、DECbit 协议
数据
数据
ACK
ACK
显式拥塞信息
网络辅助拥塞控制：
路由器向流经拥塞路由器的发送/接收主机提供直接反馈
可以指示拥塞程度，或显式设置发送速率

## Slide 118: 第 3 章：路线图
传输层服务
复用与分用
无连接传输：UDP
可靠数据传输原理
面向连接的传输：TCP
拥塞控制原理
TCP 拥塞控制
传输层功能的演进

## Slide 119: TCP 拥塞控制：AIMD
方法：发送方可增加发送速率直到发生分组丢失（拥塞），随后在丢失事件发生时降低发送速率
AIMD 锯齿形变化
行为：探测
带宽
TCP 发送方 发送速率
时间
  每个 RTT 将发送速率增加 1 个最大报文段大小，直到检测到丢失
加性增
  每次丢失事件将发送速率减半
乘性减

## Slide 120: TCP AIMD：更多细节
乘性减细节：发送速率
通过三重重复 ACK 检测到丢失时减半（TCP Reno）
通过超时检测到丢失时降到 1 MSS（最大报文段大小）（TCP Tahoe）
为什么是 AIMD？
AIMD 作为一种分布式、异步算法，已被证明能够：
  在全网范围内优化拥塞流的速率！
  具有良好的稳定性

## Slide 121: TCP 拥塞控制：细节
TCP 发送方限制传输：
cwnd 会根据观察到的网络拥塞动态调整（实现 TCP 拥塞控制）
LastByteSent- LastByteAcked
<
cwnd
最后一个字节
已 ACK
最后已发送字节
cwnd
发送方序号空间
可用但未使用
TCP 发送行为：
粗略地说：发送 cwnd 字节，等待一个 RTT 收到 ACK，然后再发送更多字节
TCP 速率
~
~
cwnd
RTT
字节/秒
已发送但尚未 ACK
（“在途”）

## Slide 122: TCP 慢启动
连接开始时，指数式增加速率，直到第一次丢失事件：
  初始 cwnd = 1 MSS
  每个 RTT 将 cwnd 翻倍
  通过每收到一个 ACK 就增加 cwnd 来实现
主机 A
一个报文段
主机 B
RTT
时间
两个报文段
四个报文段
小结：初始速率较慢，但会指数式快速爬升

## Slide 123: TCP：从慢启动到拥塞避免
问：何时应从指数增长切换为线性增长？
答：当 cwnd 达到超时前取值的一半时。
实现：
变量 ssthresh
发生丢失事件时，将 ssthresh 设置为丢失事件前 cwnd 的一半
* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/
X

## Slide 124: 小结：TCP 拥塞控制
超时
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1 MSS
dupACKcount = 0
重传缺失报文段
L
cwnd > ssthresh
拥塞
避免
cwnd = cwnd + MSS (MSS/cwnd)
dupACKcount = 0
在允许范围内发送新报文段
新 ACK
.
dupACKcount++
重复 ACK
快速
恢复
cwnd = cwnd + MSS
在允许范围内发送新报文段
重复 ACK
ssthresh= cwnd/2
cwnd = ssthresh + 3
重传缺失报文段
dupACKcount == 3
超时
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1
dupACKcount = 0
重传缺失报文段
ssthresh= cwnd/2
cwnd = ssthresh + 3
重传缺失报文段
dupACKcount == 3
cwnd = ssthresh
dupACKcount = 0
新 ACK
慢
开始
超时
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1 MSS
dupACKcount = 0
重传缺失报文段
cwnd = cwnd+MSS
dupACKcount = 0
在允许范围内发送新报文段
新 ACK
dupACKcount++
重复 ACK
L
cwnd = 1 MSS
ssthresh = 64 KB
dupACKcount = 0
新建
ACK!
新建
ACK!
新建
ACK!

## Slide 125: TCP CUBIC
是否存在比 AIMD 更好的方式来“探测”可用带宽？
Wmax
Wmax/2
经典 TCP
TCP CUBIC：在该示例中吞吐量更高
洞察/直觉：
  Wmax：检测到拥塞丢失时的发送速率
  瓶颈链路的拥塞状态可能（？）变化不大
  丢失后将速率/窗口减半，随后先更快爬升到 Wmax 附近，再更慢地接近 Wmax

## Slide 126: TCP CUBIC
K：TCP 窗口大小将达到 Wmax 的时间点
  K 本身可调
  离 K 越远，增长越大
  越接近 K，增长越小（更谨慎）
TCP
发送
速率
时间
TCP Reno
TCP CUBIC
Wmax
t0
t1
t2
t3
t4
TCP CUBIC 是 Linux 默认实现，也是常见 Web 服务器中最流行的 TCP
按当前时间与 K 之间距离的三次函数增加 W

## Slide 127: TCP 与拥塞的“瓶颈链路”
TCP（经典 TCP、CUBIC）会增加 TCP 发送速率，直到某个路由器输出处发生分组丢失：这就是瓶颈链路
源主机
应用层
TCP
网络层
链路层
物理层
目的主机
应用层
TCP
网络层
链路层
物理层
瓶颈链路（几乎总是忙碌）
分组队列几乎从不为空，有时会溢出分组（丢失）

## Slide 128: TCP 与拥塞的“瓶颈链路”
TCP（经典 TCP、CUBIC）会增加 TCP 发送速率，直到某个路由器输出处发生分组丢失：这就是瓶颈链路
源主机
应用层
TCP
网络层
链路层
物理层
目的主机
应用层
TCP
网络层
链路层
物理层
理解拥塞：关注拥塞瓶颈链路很有用
启示：存在拥塞瓶颈时，提高 TCP 发送速率不会增加端到端吞吐量
启示：提高 TCP 发送速率会增加测得 RTT
RTT
目标：“让端到端管道刚好充满，但不要更满”

## Slide 129: 基于时延的 TCP 拥塞控制
让发送方到接收方的管道“刚好足够满，但不要更满”：保持瓶颈链路忙于传输，同时避免高时延/缓冲
RTTmeasured
基于时延的方法：
RTTmin：观察到的最小 RTT（非拥塞路径）
拥塞窗口为 cwnd 时，非拥塞吞吐量为 cwnd/RTTmin
如果测得吞吐量与非拥塞吞吐量“非常接近”
线性增加 cwnd /* 因为路径未拥塞 */
否则，如果测得吞吐量“远低于”非拥塞吞吐量
线性降低 cwnd /* 因为路径已拥塞 */
RTTmeasured
测得
吞吐量
=
上一个 RTT 间隔中发送的字节数

## Slide 130: 基于时延的 TCP 拥塞控制
不通过诱发/强制丢包来进行拥塞控制
在保持低时延（“……但不要更满”）的同时最大化吞吐量（“让管道刚好充满……”）
许多已部署 TCP 采用基于时延的方法
  BBR 部署在 Google 的内部骨干网中

## Slide 131: 显式拥塞通知（ECN）
源主机
应用层
TCP
网络层
链路层
物理层
目的主机
应用层
TCP
网络层
链路层
物理层
TCP 部署通常实现网络辅助拥塞控制：
网络路由器在 IP 首部（ToS 字段）中标记两个比特以指示拥塞
  网络运营者选择用于决定标记的策略
拥塞指示被携带到目的端
destination sets ECE bit on ACK segment to notify sender of congestion
同时涉及 IP（IP 首部 ECN 比特标记）和 TCP（TCP 首部 C、E 比特标记）
ECN=10
ECN=11
ECE=1
IP 数据报
TCP ACK segment

## Slide 132: TCP 公平性
公平性目标：如果 K 个 TCP 会话共享同一条带宽为 R 的瓶颈链路，则每个会话的平均速率应为 R/K
TCP 连接 1
瓶颈
路由器
容量 R
TCP 连接 2

## Slide 133: 问：TCP 公平吗？
示例：两个竞争的 TCP 会话：
随着吞吐量增加，加性增给出斜率 1
乘性减按比例降低吞吐量
R
R
均等带宽份额
连接 1 吞吐量
连接 2 吞吐量
拥塞避免：加性增
丢失：窗口减半
拥塞避免：加性增
丢失：窗口减半
答：在理想化假设下，是公平的：
相同 RTT
会话数固定，且都处于拥塞避免阶段
TCP 公平吗？

## Slide 134: 公平性：所有网络应用都必须“公平”吗？
公平性与 UDP
多媒体应用通常不使用 TCP
  不希望速率被拥塞控制限制
而是使用 UDP：
  以恒定速率发送音频/视频，并容忍分组丢失
没有“互联网警察”强制检查拥塞控制的使用
公平性与并行 TCP 连接
应用可以在两台主机之间打开多个并行连接
Web 浏览器会这样做，例如速率为 R 的链路上已有 9 条连接：
  新应用请求 1 条 TCP，得到速率 R/10
  新应用请求 11 条 TCP，得到速率 R/2

## Slide 135: 传输层：路线图
传输层服务
复用与分用
无连接传输：UDP
可靠数据传输原理
面向连接的传输：TCP
拥塞控制原理
TCP 拥塞控制
传输层功能的演进

## Slide 136: 传输层功能的演进
TCP、UDP：40 年来的主要传输协议
针对特定场景发展出了不同“风味”的 TCP：
把传输层功能移动到基于 UDP 的应用层中
  HTTP/3：QUIC
场景 | 挑战
长肥管道（大数据传输） | 大量分组“在途”；丢失会关闭流水线
无线网络 | 无线链路噪声和移动性导致丢失；TCP 会把它当作拥塞丢失
长时延链路 | 极长 RTT
数据中心网络 | 对时延敏感
后台流量流 | 低优先级“后台”TCP 流

## Slide 137: QUIC：快速 UDP 互联网连接
运行在 UDP 之上的应用层协议
  提升 HTTP 性能
  部署在许多 Google 服务器和应用上（Chrome、移动 YouTube 应用）
IP
TCP
TLS
HTTP/2
IP
UDP
QUIC
HTTP/2（精简版）
网络层
传输层
应用层
基于 TCP 的 HTTP/2
HTTP/3
HTTP/2 over QUIC over UDP

## Slide 138: QUIC：快速 UDP 互联网连接
采用本章学习过的连接建立、差错控制和拥塞控制方法
多个应用层“流”复用在单个 QUIC 连接上
  将可靠数据传输与安全性分离
  共享拥塞控制
  差错与拥塞控制：“熟悉 TCP 丢失检测和拥塞控制的读者，会发现这里的算法与知名 TCP 算法相对应。”[来自 QUIC 规范]
  连接建立：可靠性、拥塞控制、认证、加密和状态在一个 RTT 内建立

## Slide 139: QUIC：连接建立
TCP 握手
（传输层）
TLS 握手
（安全）
TCP（可靠性、拥塞控制状态）+ TLS（认证、加密状态）
2 次串行握手
数据
QUIC 握手
数据
QUIC：可靠性、拥塞控制、认证和加密状态
1 次握手

## Slide 140: QUIC：流、并行性、无队头阻塞
（a）HTTP 1.1
TLS 加密
TCP 可靠数据传输
TCP 拥塞控制
传输层
应用层
(b) 使用 QUIC 的 HTTP/2：无队头阻塞
TCP 可靠数据传输
TCP 拥塞控制
TLS 加密
错误！
HTTP
GET
HTTP
GET
HTTP
GET
QUIC 拥塞控制
QUIC
加密
QUIC
RDT
QUIC
RDT
QUIC
RDT
QUIC
加密
QUIC
加密
UDP
UDP
QUIC 拥塞控制
QUIC
加密
QUIC
RDT
QUIC
RDT
QUIC
RDT
QUIC
加密
QUIC
加密
错误！
HTTP
GET
HTTP
GET
HTTP
GET

## Slide 141: 第 3 章：小结
传输层服务背后的原理：
  复用、分用
  可靠数据传输
  流量控制
  拥塞控制
在互联网中的实例化与实现
  UDP
  TCP
接下来：
离开网络“边缘”（应用层、传输层）
进入网络“核心”
两个网络层章节：
  数据平面
  控制平面

## Slide 142: 第 3 章补充幻灯片

## Slide 143: Go-Back-N：发送方扩展 FSM
等待
start_timer
udt_send(sndpkt[base])
udt_send(sndpkt[base+1])
…
udt_send(sndpkt[nextseqnum-1])
超时
rdt_send(data)
if (nextseqnum < base+N) {
sndpkt[nextseqnum] = make_pkt(nextseqnum,data,chksum)
udt_send(sndpkt[nextseqnum])
if (base == nextseqnum)
start_timer
nextseqnum++
}
否则
refuse_data(data)
base = getacknum(rcvpkt)+1
If (base == nextseqnum)
stop_timer
否则
start_timer
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
base=1
nextseqnum=1
rdt_rcv(rcvpkt)
&& corrupt(rcvpkt)
L

## Slide 144: Go-Back-N：接收方扩展 FSM
等待
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& hasseqnum(rcvpkt,expectedseqnum)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(expectedseqnum,ACK,chksum)
udt_send(sndpkt)
expectedseqnum++
udt_send(sndpkt)
任何其他事件
expectedseqnum=1
sndpkt =
make_pkt(expectedseqnum,ACK,chksum)
L
仅 ACK：总是对按序正确收到的最高序号分组发送 ACK
  可能产生重复 ACK
  只需记住 expectedseqnum
乱序分组：
  丢弃（不缓冲）：接收方没有缓冲！
  重新 ACK 最高的按序分组序号

## Slide 145: TCP 发送方（简化）
等待
等待
事件
NextSeqNum = InitialSeqNum
SendBase = InitialSeqNum
L
重传序号最小的未确认报文段
启动定时器
超时
if (y > SendBase) {
SendBase = y
/* SendBase-1：最后一个累计确认的字节 */
如果当前还有未确认报文段
启动定时器
否则停止定时器
}
收到 ACK，ACK 字段值为 y
创建报文段，序号：NextSeqNum
把报文段交给 IP（即“发送”）
NextSeqNum = NextSeqNum + length(data)
如果定时器当前未运行
启动定时器
从上层应用收到数据

## Slide 146: TCP 三次握手 FSM
关闭
L
监听
SYN
已收到
SYN
已发送
ESTAB
Socket clientSocket =
newSocket("hostname","port number");
SYN(seq=x)
Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();
SYN(x)
SYNACK(seq=y,ACKnum=x+1)
创建新套接字用于与客户机通信
SYNACK(seq=y,ACKnum=x+1)
ACK(ACKnum=y+1)
ACK(ACKnum=y+1)
L

## Slide 147: 关闭 TCP 连接
FIN_WAIT_2
CLOSE_WAIT
FINbit=1, seq=y
ACKbit=1; ACKnum=y+1
ACKbit=1; ACKnum=x+1
等待服务器
关闭
仍然可以
发送数据
不能再
发送数据
LAST_ACK
CLOSED
TIMED_WAIT
定时等待
等待 2*max
报文段生存期
CLOSED
FIN_WAIT_1
FINbit=1, seq=x
不能再
发送，但仍可
接收数据
clientSocket.close()
客户机状态
服务器状态
ESTAB
ESTAB

## Slide 148: TCP 吞吐量
平均 TCP 吞吐量如何随窗口大小和 RTT 变化？
  忽略慢启动，假设总有数据可发送
W：发生丢失时的窗口大小（以字节计）
  平均窗口大小（在途字节数）为 3/4 W
  平均吞吐量为每 RTT 3/4W
W
W/2
平均 TCP 吞吐量 =
3
4
W
RTT
字节/秒

## Slide 149: 长肥管道上的 TCP
示例：1500 字节报文段、100ms RTT，希望达到 10 Gbps 吞吐量
需要 W = 83,333 个在途报文段
按报文段丢失概率 L 表示的吞吐量 [Mathis 1997]：
  ➜ 要达到 10 Gbps 吞吐量，需要 L = 2·10-10 的丢失率，即极小的丢失率！
面向长距离、高速场景的 TCP 版本
TCP 吞吐量 =
1.22
.
MSS
RTT
L