## Slide 1
《计算机网络：自顶向下方法》第 8 版 Jim Kurose、Keith Ross，Pearson，2020
第 6 章 链路层
与局域网
关于使用这些 PowerPoint 幻灯片的说明：
我们将这些幻灯片免费提供给所有人（教师、学生、读者）使用。它们采用 PowerPoint 格式，因此你可以看到动画，也可以按需要添加、修改、删除幻灯片（包括本页）及其中内容。这些材料显然凝结了我们大量工作。作为使用回报，我们只提出以下要求：
如果你使用这些幻灯片（例如用于课堂），请说明其来源（毕竟，我们也希望大家使用我们的教材！）
如果你在网站上发布任何幻灯片，请注明它们改编自（或可能完全相同于）我们的幻灯片，并注明我们对这些材料拥有版权。
修订历史请参见本页的幻灯片备注。
感谢使用，祝学习愉快！JFK/KWR
所有材料版权 1996-2020
J.F. Kurose 和 K.W. Ross，保留所有权利
Notes: Version History
8.0 (May 2020)
All slides reformatted for 16:9 aspect ratio
All slides updated to 8th edition material
Use of Calibri font, rather that Gill Sans MT
Add LOTS more animation throughout
lighter header font
Updated datacenter slides, day-in-the-life

## Slide 2: 协议栈：回顾
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层
端到端
逻辑端到端链路
链路共享
提供网络服务
给用户应用
HTTP, FTP,DNS……
TCP,UDP
IP
CSMA,CDMA,TDMA…
转发与路由选择
调制、编码，
信号转换
协议
功能
协议栈

## Slide 3: 应用层
编写这样的程序：
运行在（不同的）端系统上
通过网络通信
例如，Web 服务器软件与浏览器软件通信
无需为网络核心设备编写软件
网络核心设备不运行用户应用
端系统上的应用便于快速开发和传播
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 4: 传输层
为运行在不同主机上的应用进程提供逻辑通信
传输层协议运行在端系统中
  发送端：把应用报文拆成报文段，并交给网络层
  接收端：把报文段重组为报文，并交给应用层
应用可使用不止一种传输协议
  互联网：TCP 和 UDP
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
逻辑端到端传输
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 5: 网络层
把传输层报文段从发送主机送到接收主机
在发送端把报文段封装成数据报
在接收端把报文段交付给传输层
每台主机和路由器中都有网络层协议
路由器检查所有经过它的 IP 数据报首部字段
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 6: 路由器体系结构概览
通用路由器体系结构的高层视图：
高速
交换
结构
路由选择
处理器
路由器输入端口
路由器输出端口
转发数据平面（硬件）在纳秒时间尺度运行
路由选择、管理
控制平面（软件）
在毫秒
时间尺度运行

## Slide 7: 输入端口功能
交换机
结构
线路
端接
物理层：
比特级接收
链路层
层
协议
（接收）
链路层：
例如 Ethernet
（第 6 章）
查找，
转发
排队
分散式交换：
使用首部字段值，在输入端口内存的转发表中查找输出端口（“匹配加动作”）
目标：以“线路速率”完成输入端口处理
输入端口排队：如果数据报到达速率快于进入交换结构的转发速率

## Slide 8: 对等层之间的通信
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层
源节点
目的节点
网络层
链路层
物理层
网络层
链路层
物理层
网络核心
端系统
端到端
路由器
路由器
端系统
分布式系统

## Slide 9: 链路层和局域网：本章目标
理解链路层服务背后的原理：
  差错检测与纠正
  共享广播信道：多路访问
  链路层寻址
  局域网：Ethernet、VLAN
数据中心网络
各种链路层技术的实例化与实现

## Slide 10: 链路层、局域网：路线图
Web 请求的一天
引言
差错检测与纠正
多路访问协议
局域网
  寻址、ARP
  Ethernet
  交换机
  VLAN
链路虚拟化：MPLS
数据中心网络

## Slide 11: 链路层：引言
术语：
主机和路由器：节点
沿通信路径连接相邻节点的通信信道：链路
  有线
  无线
  局域网
第 2 层分组：帧，封装数据报
移动网络
企业
网络层
全国或全球 ISP
数据中心
网络层
链路层负责
把数据报从一个节点传输到
链路上的物理相邻节点

## Slide 12: 链路层：上下文
数据报通过不同链路上的不同链路协议传输：
  例如，第一段链路使用 WiFi，下一段链路使用 Ethernet
每种链路协议提供不同服务
  例如，可能提供也可能不提供链路上的可靠数据传输
交通运输类比：
从 Princeton 到 Lausanne 的旅程
  轿车：Princeton 到 JFK
  飞机：JFK 到 Geneva
  火车：Geneva 到 Lausanne
游客 = 数据报
交通路段 = 通信链路
交通方式 = 链路层协议
旅行代理 = 路由选择算法

## Slide 13: 链路层：服务
成帧、链路访问：
  把数据报封装成帧，添加首部和尾部
  若介质共享，则进行信道访问
  帧首部中的“MAC”地址标识源和目的（不同于 IP 地址！）
相邻节点之间的可靠交付
  我们已经知道如何做到这一点！
  在低比特差错链路上很少使用
  无线链路：差错率高
    问：为什么既需要链路级可靠性，又需要端到端可靠性？
…
…

## Slide 14: 链路层：更多服务
流量控制：
  在相邻发送节点与接收节点之间进行速率协调
差错检测：
  差错由信号衰减、噪声引起。
  接收方检测差错，指示重传，或丢弃帧
差错纠正：
  接收方无需重传即可识别并纠正比特差错
半双工与全双工：
  在半双工中，链路两端节点都能发送，但不能同时发送
…
…

## Slide 15: 链路层在哪里实现？
在每一台主机中
链路层在网络接口卡（NIC）或芯片上实现
  Ethernet、WiFi 网卡或芯片
  实现链路层和物理层
连接到主机的系统总线
硬件、软件和固件的组合
控制器
物理层
CPU
内存
主机总线
(e.g., PCI)
网络接口
应用层
传输层
网络层
链路层
链路层
物理层

## Slide 16: Ethernet 网卡
PCI 接口

## Slide 17: Wi-Fi 网卡
Half-height Mini-PCIe

## Slide 18: 接口之间的通信
控制器
物理层
内存
CPU
控制器
物理层
CPU
内存
应用层
传输层
网络层
链路层
链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
链路层
链路层
物理层
发送端：
把数据报封装到帧中
添加差错检测比特、可靠数据传输、流量控制等
接收端：
检查差错，执行可靠数据传输、流量控制等
提取数据报，并交给接收端上层
linkh
linkh
数据报
数据报
数据报

## Slide 19: 路由器体系结构概览
通用路由器体系结构的高层视图：
高速
交换
结构
路由选择
处理器
路由器输入端口
路由器输出端口
转发数据平面（硬件）在纳秒时间尺度运行
路由选择、管理
控制平面（软件）
在毫秒
时间尺度运行

## Slide 20: 协议栈：实现
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层
端到端
操作系统内核
NIC
（外设）
用户空间
HTTP, FTP,DNS……
TCP,UDP
IP
CSMA,CDMA,TDMA…
在哪里实现
协议
协议栈

## Slide 21: 链路层、局域网：路线图
Web 请求的一天
引言
差错检测与纠正
多路访问协议
局域网
  寻址、ARP
  Ethernet
  交换机
  VLAN
链路虚拟化：MPLS
数据中心网络

## Slide 22: 差错检测
EDC：差错检测和纠正比特（例如冗余）
D：受差错检测保护的数据，可能包含首部字段
差错检测并非 100% 可靠！
  协议可能漏检某些差错，但很少发生
  更大的 EDC 字段可带来更好的检测和纠正能力
数据报
D
EDC
d data 比特
易发生比特差错的链路
D’
EDC’
所有
D’ 中的比特
OK
?
N
检测到
差错
否则
数据报

## Slide 23: 奇偶校验
单比特奇偶校验：
检测单比特差错
0111000110101011
1
奇偶校验
比特
d data 比特
二维比特奇偶校验：
检测并纠正单比特差错
d1,1
d2,1
di,1
. . .
d1,j+1
d2,j+1
di,j+1
. . .
. . .
d1,j
d2,j
di,j
. . .
di+1,1
di+1,j+1
di+1,j
. . .
. . .
. . .
. . .
行奇偶校验
列
奇偶校验
0 1 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1
1 1 1 1 0 0
1 0 1 0 1 0
无差错：
0 1 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1
1 0 1 1 0 0
1 0 1 0 1 0
奇偶校验
差错
奇偶校验
差错
检测到
并且
可纠正
单比特
差错：
偶校验：设置校验位，使 1 的个数为偶数
* 更多示例请查看在线交互练习：http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

## Slide 24: 互联网校验和（回顾）
发送方：
把 UDP 报文段内容（包括 UDP 首部字段和 IP 地址）视为 16 位整数序列
校验和：报文段内容的加法（反码和）
校验和值放入 UDP 校验和字段
接收方：
计算接收报文段的校验和
检查计算出的校验和是否等于校验和字段值：
  不相等——检测到差错
  相等——未检测到差错。但是否仍可能有差错？稍后再讲……
目标：检测传输报文段中的差错（即比特翻转）

## Slide 25: 循环冗余校验（CRC）
更强大的差错检测编码
D：数据比特（给定，可视为一个二进制数）
G：r+1 比特的比特模式（生成多项式，给定）
目标：选择 r 个 CRC 比特 R，使得 <D,R> 能被 G 整除（模 2）
  接收方知道 G，用 G 去除 <D,R>。若余数非零：检测到差错！
  可检测所有长度小于 r+1 比特的突发差错
  实践中广泛使用（Ethernet、802.11 WiFi）
r 个 CRC 比特
d data 比特
D
R
<D,R> = D 2r XOR R
*
比特模式
比特模式公式

## Slide 26: 循环冗余校验（CRC）：示例
我们希望：
  D.2r XOR R = nG
* 更多示例请查看在线交互练习：http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/
D.2r
G
R = remainder [ ]
等价地：
  D.2r = nG XOR R
等价地：
如果用 G 去除 D.2r，希望余数 R 满足：
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1
0 0 0
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
0 0 0
1 1 0
1 1 0 0
1 0 1 0
0 1 1
0 1 1
D
R
1 0 0 1
G
0 0 0
1 0 1 1 1 0
2r
*
1
0
1

## Slide 27: 链路层、局域网：路线图
Web 请求的一天
引言
差错检测与纠正
多路访问协议
局域网
  寻址、ARP
  Ethernet
  交换机
  VLAN
链路虚拟化：MPLS
数据中心网络

## Slide 28: 协议栈：回顾
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层
端到端
逻辑端到端链路
链路共享
提供网络服务
给用户应用
HTTP, FTP,DNS……
TCP,UDP
IP
CSMA,CDMA,TDMA…
转发与路由选择
调制、编码，
信号转换
协议
功能
协议栈

## Slide 29: 网络层
把传输层报文段从发送主机送到接收主机
在发送端把报文段封装成数据报
在接收端把报文段交付给传输层
每台主机和路由器中都有网络层协议
路由器检查所有经过它的 IP 数据报首部字段
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 30: 协议栈：实现
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层
端到端
操作系统内核
NIC
（外设）
用户空间
HTTP, FTP,DNS……
TCP,UDP
IP
CSMA,CDMA,TDMA…
在哪里实现
协议
协议栈

## Slide 31: 多路访问链路与协议
两类“链路”：
点到点
  Ethernet 交换机与主机之间的点到点链路
  用于拨号接入的 PPP
广播（共享导线或介质）
  老式 Ethernet
  电缆接入网中的上行 HFC
  802.11 无线 LAN、4G/5G、卫星
共享 wire (e.g.,
有线 Ethernet）
共享无线电：WiFi
共享无线电：卫星
鸡尾酒会中的人们
（共享空气、声学信道）
共享无线电：4G/5G

## Slide 32: 多路访问协议
单个共享广播信道
两个或更多节点同时传输：干扰
  若节点同时接收到两个或更多信号，则发生碰撞
决定节点如何共享信道的分布式算法，即决定节点何时可以发送
有关信道共享的通信必须使用该信道本身！
  没有带外信道用于协调
多路访问协议

## Slide 33: 理想的多路访问协议
给定：速率为 R bps 的多路访问信道（MAC）
期望性质：
  1. 当一个节点想发送时，它可以以速率 R 发送。
  2. 当 M 个节点想发送时，每个节点平均可按 R/M 的速率发送
  3. 完全分散式：
    没有特殊节点来协调传输
    无需时钟或时隙同步
  4. 简单

## Slide 34: MAC 协议：分类
三大类：
信道划分
  把信道划分成更小的“片段”（时隙、频率、码）
  把片段分配给节点独占使用
随机访问
  信道不划分，允许碰撞
  从碰撞中“恢复”
“轮流”
  节点轮流发送，但要发送更多数据的节点可占用更长轮次

## Slide 35: 信道划分 MAC 协议：TDMA
TDMA：时分多路访问
以“轮次”访问信道
每个站在每轮获得固定长度时隙（长度 = 分组传输时间）
未使用的时隙空闲
示例：6 站 LAN，1、3、4 有分组要发送，时隙 2、5、6 空闲
1
3
4
1
3
4
6 时隙
帧
6 时隙
帧

## Slide 36: 信道划分 MAC 协议：FDMA
FDMA：频分多路访问
信道频谱划分为频带
每个站分配固定频带
频带中未使用的传输时间空闲
示例：6 站 LAN，1、3、4 有分组要发送，频带 2、5、6 空闲
频带
时间
FDM 电缆

## Slide 37: “轮流”MAC 协议
信道划分 MAC 协议：
  在高负载下高效且公平地共享信道
  低负载下效率低：信道访问有时延，即使只有 1 个活跃节点也只分配 1/N 带宽！
随机访问 MAC 协议
  低负载下高效：单个节点可充分利用信道
  高负载：碰撞开销
“轮流”协议
  寻求两者兼得！

## Slide 38: “轮流”MAC 协议
轮询：
主节点“邀请”其他节点依次传输
通常用于“哑”设备
问题：
  轮询开销
  时延
  单点故障（主节点）
应用：Bluetooth 网络
主节点
从节点
轮询
数据
数据

## Slide 39: “轮流”MAC 协议
令牌传递：
控制令牌按顺序从一个节点传递到下一个节点。
令牌报文
问题：
  令牌开销
  时延
  单点故障（令牌）
T
数据
（没有
要发送）
T

## Slide 40: 回顾：多路访问链路与协议
两类“链路”：
点到点
  Ethernet 交换机与主机之间的点到点链路
  用于拨号接入的 PPP
广播（共享导线或介质）
  老式 Ethernet
  电缆接入网中的上行 HFC
  802.11 无线 LAN、4G/5G、卫星
共享 wire (e.g.,
有线 Ethernet）
共享无线电：WiFi
共享无线电：卫星
鸡尾酒会中的人们
（共享空气、声学信道）
共享无线电：4G/5G

## Slide 41: 回顾：MAC 协议
三大类：
信道划分
  把信道划分成更小的“片段”（时隙、频率、码）
  把片段分配给节点独占使用
随机访问
  信道不划分，允许碰撞
  从碰撞中“恢复”
“轮流”
  节点轮流发送，但要发送更多数据的节点可占用更长轮次

## Slide 42: 随机访问协议
当节点有分组要发送时
  以信道完整数据速率 R 发送。
  节点之间没有预先协调
两个或更多节点发送：“碰撞”
随机访问 MAC 协议规定：
  如何检测碰撞
  如何从碰撞中恢复（例如通过延迟重传）
随机访问 MAC 协议示例：
  ALOHA、时隙 ALOHA
  CSMA、CSMA/CD、CSMA/CA

## Slide 43: 时隙 ALOHA
假设：
所有帧大小相同
时间划分为等长时隙（发送 1 个帧所需时间）
节点只在时隙开始时发送
节点是同步的
若 2 个或更多节点在同一时隙发送，所有节点都检测到碰撞
操作：
当节点获得新帧时，在下一个时隙发送
  若无碰撞：节点可在下一个时隙发送新帧
  若发生碰撞：节点在后续每个时隙以概率 p 重传该帧，直到成功
为什么需要随机化？

## Slide 44: 时隙 ALOHA
优点：
单个活跃节点可持续以信道全速发送
高度分散：只需节点中的时隙同步
简单
缺点：
碰撞，浪费时隙
空闲时隙
节点可能在小于分组传输时间内检测到碰撞
时钟同步
1
1
1
1
2
3
2
2
3
3
节点 1
节点 2
节点 3
C
C
C
S
S
S
E
E
E
C：碰撞
S：成功
E：空闲

## Slide 45: 时隙 ALOHA：效率
效率：长期来看成功时隙所占比例（许多节点且都有许多帧要发送）
假设：N 个节点都有许多帧要发送，每个节点以概率 p 在时隙中发送
  给定节点在某时隙成功的概率 = p(1-p)N-1
  任一节点成功的概率 = Np(1-p)N-1
  最大效率：寻找使 Np(1-p)N-1 最大的 p*
  对许多节点，当 N 趋于无穷时取 Np*(1-p*)N-1 的极限，得到：
最大效率 = 1/e = .37
最好情况下：信道只有 37% 的时间用于有效传输！

## Slide 46: 纯 ALOHA
非时隙 ALOHA：更简单，无需同步
  帧刚到达时：立即发送
没有同步时碰撞概率增加：
  在 t0 发送的帧会与 [t0-1,t0+1] 内发送的其他帧碰撞
t0 + 1
t0 - 1
t0
会重叠
与末尾
i 的帧
会重叠
与开头
i 的帧
纯 ALOHA 效率：18%！

## Slide 47: 纯 ALOHA 效率
P(成功 by given 节点) = P(节点 transmits)
P(no other 节点 transmits in [t0-1,t0]
P(no other 节点 transmits in [t0-1,t0]
= p . (1-p)N-1 . (1-p)N-1
= p . (1-p)2(N-1)
……选择最优 p，然后令 n
= 1/(2e) = .18
*
*
*
甚至比时隙 ALOHA 更差！

## Slide 48: CSMA（载波侦听多路访问）
简单 CSMA：发送前先侦听：
  若侦听到信道空闲：发送整个帧
  若侦听到信道忙：推迟发送
人类类比：不要打断别人！
CSMA/CD：带碰撞检测的 CSMA
  在短时间内检测到碰撞
  中止发生碰撞的传输，减少信道浪费
  有线中碰撞检测容易，无线中困难
人类类比：礼貌的谈话者

## Slide 49: CSMA：碰撞
即使有载波侦听，碰撞仍可能发生：
  传播时延意味着两个节点可能听不到彼此刚开始的传输
碰撞：整个分组传输时间被浪费
  距离和传播时延会影响碰撞概率
节点的空间布局

## Slide 50: CSMA/CD：
CSMA/CD 减少碰撞中浪费的时间
  检测到碰撞后中止传输
节点的空间布局

## Slide 51: Ethernet CSMA/CD 算法
NIC 从网络层接收数据报，并创建帧
如果 NIC 侦听信道：
  若空闲：开始发送帧。
  若忙：等待信道空闲后再发送
若 NIC 发送完整个帧且无碰撞，则该帧发送完成！
若 NIC 在发送时检测到另一传输：中止并发送干扰信号
中止后，NIC 进入二进制（指数）退避：
  第 m 次碰撞后，NIC 从 {0,1,2,…,2m-1} 中随机选择 K。NIC 等待 K·512 比特时间，然后返回步骤 2
  碰撞越多：退避间隔越长

## Slide 52: CSMA/CD
侦听信道
Idle
发送分组
碰撞
二进制退避
Y
Y
N
N
等待
来自上层的分组
Y
N
中止
发送干扰信号

## Slide 53: CSMA/CD 效率
Tprop = LAN 中两个节点之间的最大传播时延
ttrans = 传输最大帧所需时间
效率趋近于 1
  当 tprop 趋近于 0 时
  当 ttrans 趋近于无穷时
性能优于 ALOHA：且简单、廉价、分散！

## Slide 54: MAC 协议小结
按时间、频率或码进行信道划分
  时分、频分
随机访问（动态），
  ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
  载波侦听：在某些技术（有线）中容易，在其他技术（无线）中困难
  Ethernet 使用 CSMA/CD
  802.11 使用 CSMA/CA
轮流
  中心站轮询、令牌传递
  Bluetooth、FDDI、令牌环

## Slide 55: 无线 LAN：CSMA/CA
简单 CSMA：发送前先侦听：
  若侦听到信道空闲：发送整个帧
  若侦听到信道忙：推迟发送
人类类比：不要打断别人！
CSMA/CA：带碰撞避免的 CSMA
  避免碰撞：两个以上节点同时发送
  无碰撞检测
    难以侦听碰撞
    无论如何都无法侦听所有碰撞：隐藏终端、衰落

## Slide 56: 无线和移动网络：背景
无线（移动）电话用户数超过固定（有线）电话用户数（2019 年约 10:1）！
移动宽带连接设备多于固定宽带连接设备（2019 年约 5:1）！
  4G/5G 蜂窝网络现在采用包括 SDN 在内的互联网协议栈
两个重要但不同的挑战
  无线：通过无线链路通信
  移动性：处理改变网络接入点的移动用户

## Slide 57: 无线网络的组成元素
有线网络
基础设施

## Slide 58: 无线网络的组成元素
有线网络
基础设施
无线主机
笔记本电脑、智能手机、IoT
运行应用
可以是静止（非移动）的，也可以是移动的
  无线并不总意味着移动！

## Slide 59: 无线网络的组成元素
有线网络
基础设施
基站
通常连接到有线网络
中继——负责在有线网络和其“区域”内的无线主机之间发送分组
  例如，蜂窝基站塔、802.11 接入点

## Slide 60: 无线网络的组成元素
有线网络
基础设施
无线链路
通常用于把移动设备连接到基站，也用作骨干链路
多路访问协议协调链路访问
不同的传输速率、距离和频带

## Slide 61: 无线网络的组成元素
有线网络
基础设施
基础设施模式
基站把移动设备接入有线网络
切换：移动设备改变提供有线网络连接的基站

## Slide 62: 无线网络的组成元素
自组织模式
无基站
节点只能向链路覆盖范围内的其他节点发送
节点自行组织成网络：在彼此之间路由

## Slide 63: 无线网络分类
单跳
多跳
基础设施
(e.g., APs)
no
基础设施
主机连接到基站（WiFi、蜂窝），基站连接到更大的互联网
无基站，也不连接到更大的互联网（Bluetooth、自组织网络）
主机可能必须通过多个无线节点中继才能连接到更大的
互联网：网状网
无基站，也不连接到更大的互联网。可能必须中继才能到达某个无线节点：MANET、VANET

## Slide 64: 若干无线链路的特性
室内
室外
中距离
室外
长距离
室外
10-30m
50-200m
200m-4Km
4Km-15Km
2 Mbps
4G LTE
802.11ac
802.11n
802.11g
802.11b
3.5 Gbps
600 Mbps
54 Mbps
11 Mbps
Bluetooth
802.11ax
14 Gbps
5G
10 Gbps
802.11 af,ah

## Slide 65: IEEE 802.11 无线 LAN
IEEE 802.11 标准 | 年份 | 最大数据速率 | 范围 | 频率
802.11b | 1999 | 11 Mbps | 30 m | 2.4 Ghz
802.11g | 2003 | 54 Mbps | 30m | 2.4 Ghz
802.11n (WiFi 4) | 2009 | 600 Mbps | 70m | 2.4, 5 Ghz
802.11ac (WiFi 5) | 2013 | 3.47Gpbs | 70m | 5 Ghz
802.11ax (WiFi 6) | 2020 (exp.) | 14 Gbps | 70m | 2.4, 5 Ghz
802.11af | 2014 | 35 – 560 Mbps | 1 Km | 未使用电视频段（54-790 MHz）
802.11ah | 2017 | 347Mbps | 1 Km | 900 Mhz
都使用 CSMA/CA 进行多路访问，并具有基站版和自组织网络版

## Slide 66
https://www.mediatek.com/technology/wi-fi-7

## Slide 67: 802.11 LAN 体系结构
无线主机与基站通信
  基站 = 接入点（AP）
基础设施模式下的基本服务集（BSS，又称“小区”）包含：
  无线主机
  接入点（AP）：基站
  自组织模式：仅主机
BSS 1
BSS 2
Internet
交换机
或路由器

## Slide 68: 无线链路特性（1）
与有线链路的重要差异……
  信号强度降低：无线电信号在穿过物质传播时衰减（路径损耗）
  来自其他源的干扰：无线网络频率（例如 2.4 GHz）被许多设备共享（例如 WiFi、蜂窝、马达）：干扰
  多径传播：无线电信号从物体/地面反射，以略有差异的时间到达目的端
……使得通过（即使是点到点）无线链路通信更加“困难”

## Slide 69: 无线链路特性（2）
SNR：信噪比
  SNR 越大，越容易从噪声中提取信号（“好事”）
SNR 与 BER 的权衡
  给定物理层：增大发射功率 -> 增大 SNR -> 降低 BER
  给定 SNR：选择满足 BER 要求且吞吐量最高的物理层
    SNR 可能随移动性变化：动态调整物理层（调制技术、速率）
10
20
30
40
QAM256 (8 Mbps)
QAM16 (4 Mbps)
BPSK (1 Mbps)
SNR(dB)
BER
10-1
10-2
10-3
10-5
10-6
10-7
10-4

## Slide 70: 无线链路特性（3）
多个无线发送方和接收方会产生额外问题（超出多路访问本身）：
A
B
C
隐藏终端问题
B 和 A 能听到彼此
B 和 C 能听到彼此
A 和 C 彼此听不到，意味着 A、C 不知道它们在 B 处互相干扰
A
B
C
A 的信号
强度
空间
C 的信号
强度
信号衰减：
B 和 A 能听到彼此
B 和 C 能听到彼此
A 和 C 彼此听不到，却在 B 处相互干扰

## Slide 71: 无线 LAN IEEE 802.11：多路访问
避免碰撞：2 个以上节点同时发送
802.11：CSMA——发送前侦听
  不要与检测到的其他节点正在进行的传输碰撞
802.11：无碰撞检测！
  难以侦听碰撞：发送信号强，而因衰落接收信号弱
  无论如何都无法侦听所有碰撞：隐藏终端、衰落
  目标：避免碰撞：CSMA/CollisionAvoidance
空间
A
B
C
A
B
C
A 的信号
强度
C 的信号
强度

## Slide 72: IEEE 802.11 MAC 协议：CSMA/CA
802.11 发送方
1 若侦听到信道在 DIFS 内空闲，则
  发送整个帧（无 CD）
发送方
接收方
DIFS
数据
SIFS
ACK
802.11 接收方
若帧正确接收
在 SIFS 后返回 ACK（由于隐藏终端问题需要 ACK）
2 若侦听到信道忙，则
  启动随机退避时间
  信道空闲时计时器倒计时
  计时器到期时发送
  若无 ACK，则增大随机退避间隔，重复步骤 2

## Slide 73: 避免碰撞（更多）
思想：发送方用小的预约分组为数据帧“预约”信道使用权
发送方先用 CSMA 向 BS 发送小的请求发送（RTS）分组
  RTS 之间仍可能碰撞（但它们很短）
BS 广播允许发送 CTS 作为对 RTS 的响应
所有节点都能听到 CTS
  发送方发送数据帧
  其他站推迟发送

## Slide 74: 碰撞避免：RTS-CTS 交换
AP
A
B
RTS(A)
RTS(B)
RTS(A)
CTS(A)
CTS(A)
DATA (A)
ACK(A)
ACK(A)
预约碰撞
推迟
时间

## Slide 75: 802.11 帧：寻址
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
地址 1：接收该帧的无线主机或 AP 的 MAC 地址
地址 4：仅在自组织模式中使用
帧
控制
持续时间
地址
1
地址
2
地址
4
地址
3
载荷
CRC
序号
控制
地址 2：MAC 地址
无线主机或 AP 的
发送该帧
地址 3：AP 所连接路由器接口的 MAC 地址

## Slide 76: 802.11 帧：寻址
Internet
H1
R1
AP MAC 地址
地址 1
地址 2
地址 3
802.11 WiFi 帧
R1 MAC 地址
H1 MAC 地址
R1 MAC 地址
MAC 目的地址
MAC 源地址
802.3 Ethernet 帧
H2 MAC addr

## Slide 77: 802.11 帧：寻址
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
帧
控制
持续时间
地址
1
地址
2
地址
4
地址
3
载荷
CRC
序号
控制
预约的
传输时间（RTS/CTS）
帧序号（用于可靠数据传输）
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
类型
来自
AP
子类型
到
AP
更多
分片
WEP
更多
数据
功率
管理
重试
保留
协议
版本
帧类型（RTS、CTS、ACK、数据）

## Slide 78: 电缆接入网：FDM、TDM 和随机访问！
电缆头端
CMTS
ISP
电缆调制解调器
端接系统
cable
modem
分路器
…
…
互联网帧、 TV 信道、控制信息被传输
在不同频率上下行传输
多个下行（广播）FDM 信道：最高 1.6 Gbps/信道
  单个 CMTS 向信道中发送
多个上行信道（最高 1 Gbps/信道）
  多路访问：所有用户竞争（随机访问）某些上行信道时隙；其他时隙按 TDM 分配

## Slide 79: 电缆接入网：
DOCSIS：电缆数据服务接口规范
在上行、下行频率信道上使用 FDM
上行 TDM：部分时隙被分配，部分时隙存在竞争
  下行 MAP 帧：分配上行时隙
  对上行时隙的请求（以及数据）在选定时隙中通过随机访问（二进制退避）发送
带电缆调制解调器的住户
下行信道 i
上行信道 j
MAP 帧用于
区间 [t1, t2]
t1
t2
已分配的微时隙，包含电缆调制解调器
上行数据帧
包含以下内容的微时隙
微时隙请求帧
电缆头端
CMTS

## Slide 80: 链路层、局域网：路线图
Web 请求的一天
引言
差错检测与纠正
多路访问协议
局域网
  寻址、ARP
  Ethernet
  交换机
  VLAN
链路虚拟化：MPLS
数据中心网络

## Slide 81: MAC 地址
32 位 IP 地址：
  接口的网络层地址
  用于第 3 层（网络层）转发
  e.g.: 128.119.40.136
MAC（或 LAN、物理、Ethernet）地址：
  功能：在“本地”把帧从一个接口送到另一个物理连接的接口（按 IP 编址意义属于同一子网）
  48 位 MAC 地址（对多数 LAN）烧录在 NIC ROM 中，有时也可由软件设置
十六进制（基 16）表示法
（每个“数字”表示 4 比特）
  e.g.: 1A-2F-BB-76-09-AD

## Slide 82: MAC 地址
LAN 上的每个接口
具有唯一的 48 位 MAC 地址
具有本地唯一的 32 位 IP 地址（如我们所见）
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
（有线或无线）
137.196.7/24
137.196.7.78
137.196.7.14
137.196.7.88
137.196.7.23

## Slide 83: MAC 地址
MAC 地址分配由 IEEE 管理
制造商购买一部分 MAC 地址空间（以保证唯一性）
类比：
  MAC 地址：类似社会保障号码
  IP 地址：类似邮政地址
MAC 扁平地址：可移植性
  可把接口从一个 LAN 移到另一个 LAN
  回顾：IP 地址不可移植，取决于节点所连接的 IP 子网

## Slide 84: ARP：地址解析协议
问题：已知接口的 IP 地址，如何确定其 MAC 地址？

## Slide 85: 回顾：逐路由器控制平面
每台路由器中的各个路由算法组件在控制平面中相互交互
路由选择
算法
数据
平面
控制
平面
1
2
0111
到达分组中的值
分组首部
3
下一跳的 IP

## Slide 86: ARP：地址解析协议
ARP 表：LAN 上每个 IP 节点（主机、路由器）都有一张表
问题：已知接口的 IP 地址，如何确定其 MAC 地址？
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
137.196.7.78
137.196.7.14
137.196.7.88
137.196.7.23
ARP
ARP
ARP
ARP
  某些 LAN 节点的 IP/MAC 地址映射：
< IP address; MAC address; TTL>
  TTL（生存时间）：地址映射被遗忘前的时间（通常 20 分钟）

## Slide 87: ARP 协议运行过程
58-23-D7-FA-20-B0
137.196.7.14
B
C
D
TTL
71-65-F7-2B-08-53
137.196.7.23
A
A 中的 ARP 表
IP 地址
MAC 地址
TTL
示例：A 想向 B 发送数据报
  B 的 MAC 地址不在 A 的 ARP 表中，因此 A 使用 ARP 查找 B 的 MAC 地址
A 广播包含 B 的 IP 地址的 ARP 查询
  目的 MAC 地址 = FF-FF-FF-FF-FF-FF
  LAN 上所有节点都接收 ARP 查询
1
Source MAC: 71-65-F7-2B-08-53
Source IP: 137.196.7.23
Target IP address: 137.196.7.14
…
1
Ethernet 帧（发送到 FF-FF-FF-FF-FF-FF）

## Slide 88: ARP 协议运行过程
58-23-D7-FA-20-B0
137.196.7.14
B
C
D
TTL
71-65-F7-2B-08-53
137.196.7.23
A
A 中的 ARP 表
IP 地址
MAC 地址
TTL
示例：A 想向 B 发送数据报
  B 的 MAC 地址不在 A 的 ARP 表中，因此 A 使用 ARP 查找 B 的 MAC 地址
B 用 ARP 响应回复 A，给出自己的 MAC 地址
2
Target IP address: 137.196.7.14
目标 MAC 地址：
58-23-D7-FA-20-B0
…
2
ARP 报文放入 Ethernet 帧（发送到 71-65-F7-2B-08-53）

## Slide 89: ARP 协议运行过程
58-23-D7-FA-20-B0
137.196.7.14
B
C
D
TTL
71-65-F7-2B-08-53
137.196.7.23
A
A 中的 ARP 表
IP 地址
MAC 地址
TTL
示例：A 想向 B 发送数据报
  B 的 MAC 地址不在 A 的 ARP 表中，因此 A 使用 ARP 查找 B 的 MAC 地址
A 收到 B 的回复，将 B 的表项加入本地 ARP 表
3
137.196.
7.14
58-23-D7-FA-20-B0
500

## Slide 90: 路由到另一个子网：寻址
过程演示：经由 R 从 A 向 B 发送数据报
  重点关注寻址——在 IP（数据报）和 MAC 层（帧）层面
R
A
B
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
  假设：
    A 知道 B 的 IP 地址
    A 知道第一跳路由器 R 的 IP 地址（如何知道？）
    A 知道 R 的 MAC 地址（如何知道？）

## Slide 91: 路由到另一个子网：寻址
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Phy
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
A 创建源 IP 为 A、目的 IP 为 B 的 IP 数据报
A 创建包含 A 到 B 的 IP 数据报的链路层帧
  R 的 MAC 地址是帧的目的地址
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B

## Slide 92: 路由到另一个子网：寻址
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Phy
帧从 A 发送到 R
IP
Eth
Phy
R 接收该帧，取出数据报并上交给 IP
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222

## Slide 93: 路由到另一个子网：寻址
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
R 确定外出接口，把源 IP 为 A、目的 IP 为 B 的数据报交给链路层
R 创建包含 A 到 B 的 IP 数据报的链路层帧。帧目的地址：B 的 MAC 地址
IP
Eth
Phy

## Slide 94: 路由到另一个子网：寻址
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Phy
IP
Eth
Phy
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
发送链路层帧
R 确定外出接口，把源 IP 为 A、目的 IP 为 B 的数据报交给链路层
R 创建包含 A 到 B 的 IP 数据报的链路层帧。帧目的地址：B 的 MAC 地址

## Slide 95: 路由到另一个子网：寻址
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Phy
IP
Eth
Phy
B 接收帧，提取目的为 B 的 IP 数据报
B 沿协议栈向上把数据报交给 IP
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222

## Slide 96: 链路层、局域网：路线图
Web 请求的一天
引言
差错检测与纠正
多路访问协议
局域网
  寻址、ARP
  Ethernet
  交换机
  VLAN
链路虚拟化：MPLS
数据中心网络

## Slide 97: Ethernet
“主导性”有线 LAN 技术：
第一种广泛使用的 LAN 技术
更简单、廉价
跟上了速率竞赛：10 Mbps 到 400 Gbps
单芯片，多种速率（例如 Broadcom BCM5761）
Metcalfe 的 Ethernet 草图
https://www.uspto.gov/learning-and-resources/journeys-innovation/audio-stories/defying-doubters

## Slide 98: Ethernet：物理拓扑
总线：流行到 90 年代中期
  所有节点在同一碰撞域中（可能相互碰撞）
总线：同轴电缆
交换式
交换式：如今占主导
  中心有主动的第 2 层链路层交换机
  每条“辐条”运行一个（独立的）Ethernet 协议（节点之间不碰撞）

## Slide 99: Ethernet 帧结构
发送接口把 IP 数据报（或其他网络层协议分组）封装在 Ethernet 帧中
目的
地址
源
地址
数据（载荷）
CRC
前导码
类型
前导码：
用于同步接收方和发送方的时钟速率
7 字节 10101010 后跟 1 字节 10101011

## Slide 100: Ethernet 帧结构（更多）
目的
地址
源
地址
数据（载荷）
CRC
前导码
类型
地址：6 字节源、目的 MAC 地址
  若适配器收到目的地址匹配的帧，或广播地址帧（例如 ARP 分组），则把帧中数据交给网络层协议
  否则，适配器丢弃该帧
类型：指示高层协议
  多数为 IP，但也可能是其他协议，例如 Novell IPX、AppleTalk
  用于在接收端向上分用
CRC：接收端循环冗余校验
  检测到差错：丢弃该帧

## Slide 101: Ethernet：不可靠、无连接
无连接：发送 NIC 与接收 NIC 之间不握手
不可靠：接收 NIC 不向发送 NIC 发送 ACK 或 NAK
  被丢弃帧中的数据只有在初始发送方使用高层 rdt（例如 TCP）时才会恢复，否则丢弃的数据丢失
Ethernet 的 MAC 协议：带二进制退避的非时隙 CSMA/CD

## Slide 102: 802.3 Ethernet 标准：链路层和物理层
  不同物理层介质：光纤、电缆
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层
MAC 协议
和帧格式
100BASE-TX
100BASE-T4
100BASE-FX
100BASE-T2
100BASE-SX
100BASE-BX
光纤物理层
铜线（双绞线）物理层
许多不同的 Ethernet 标准
  共同的 MAC 协议和帧格式
  不同速率：2 Mbps、10 Mbps、100 Mbps、1Gbps、10 Gbps、40 Gbps

## Slide 103: 链路层、局域网：路线图
Web 请求的一天
引言
差错检测与纠正
多路访问协议
局域网
  寻址、ARP
  Ethernet
  交换机
  VLAN
链路虚拟化：MPLS
数据中心网络

## Slide 104: 小型机构网络
到外部
网络层
路由器
IP 子网
邮件服务器
Web 服务器
k
数据链路层
物理层
k
数据链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 105: Ethernet 交换机
交换机是链路层设备：主动发挥作用
  存储并转发 Ethernet 帧
  检查到达帧的 MAC 地址；当帧需要在网段上转发时，选择性地转发到一条或多条外出链路；使用 CSMA/CD 访问网段
透明：主机不知道交换机的存在
即插即用、自学习
  交换机无需配置

## Slide 106: 交换机：多个同时传输
具有六个接口（1,2,3,4,5,6）的交换机
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
主机与交换机有专用直连
交换机缓冲分组
每条进入链路使用 Ethernet 协议，因此：
  无碰撞；全双工
  每条链路都是自己的碰撞域
交换：A 到 A’ 与 B 到 B’ 可同时传输，且无碰撞

## Slide 107: 交换机：多个同时传输
具有六个接口（1,2,3,4,5,6）的交换机
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
主机与交换机有专用直连
交换机缓冲分组
每条进入链路使用 Ethernet 协议，因此：
  无碰撞；全双工
  每条链路都是自己的碰撞域
交换：A 到 A’ 与 B 到 B’ 可同时传输，且无碰撞
  但 A 到 A’ 与 C 到 A’ 不能同时发生

## Slide 108: 交换机转发表
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
问：交换机如何知道 A’ 可经接口 4 到达、B’ 可经接口 5 到达？
答：每台交换机都有一张交换表，每个表项为：
  （主机 MAC 地址，到达该主机的接口，时间戳）
  看起来像路由表！
问：交换表中的表项如何创建和维护？
  类似路由协议吗？

## Slide 109: 交换机：自学习
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
交换机学习哪些主机可通过哪些接口到达
A A’
源：A
目的：A’
MAC 地址 接口 TTL
交换表
（初始为空）
A
1
60
  收到帧时，交换机“学习”发送方的位置：进入的 LAN 网段
  在交换表中记录发送方/位置对

## Slide 110: 交换机：帧过滤/转发
当交换机收到帧时：
  1. 记录进入链路和发送主机的 MAC 地址
  2. 用 MAC 目的地址索引交换表
  3. 若找到目的表项，则 {
  若目的主机就在帧到达的网段上，则丢弃帧
  否则按表项指示的接口转发帧
  }
  否则泛洪 /* 在除到达接口外的所有接口上转发 */

## Slide 111: 自学习与转发：示例
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
A A’
源：A
目的：A’
MAC 地址 接口 TTL
交换表
（初始为空）
A
1
60
A A’
A A’
A A’
A A’
A A’
A’ A
A’
4
60
帧目的 A’，位置未知：
泛洪
目的 A 的位置已知：
选择性发送
只在一条链路上

## Slide 112: 互连交换机
自学习交换机可以连接在一起：
问：从 A 发送到 G 时，S1 如何知道应经 S4 和 S3 转发目的为 G 的帧？
答：自学习！（与单交换机场景完全相同！）
A
B
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G

## Slide 113: 自学习多交换机示例
假设 C 向 I 发送帧，I 响应 C
问：给出 S1、S2、S3、S4 中的交换表和分组转发过程
A
B
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G

## Slide 114: 小型机构网络
到外部
网络层
路由器
IP 子网
邮件服务器
Web 服务器

## Slide 115: 交换机与路由器
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层
网络层
链路层
物理层
链路层
物理层
交换机
数据报
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层
帧
帧
帧
数据报
6-115
二者都是存储转发：
路由器：网络层设备（检查网络层首部）
交换机：链路层设备（检查链路层首部）
二者都有转发表：
路由器：使用路由算法和 IP 地址计算表
交换机：使用泛洪、学习和 MAC 地址学习转发表

## Slide 117: 链路层、局域网：路线图
Web 请求的一天
引言
差错检测与纠正
多路访问协议
局域网
  寻址、ARP
  Ethernet
  交换机
  VLAN
链路虚拟化：MPLS
数据中心网络

## Slide 118: 虚拟 LAN（VLAN）：动机
计算机
科学
EE
问：当 LAN 规模扩大、用户改变接入点时会发生什么？
单一广播域：
  扩展性：所有第 2 层广播流量（ARP、DHCP、未知 MAC）必须穿越整个 LAN
  效率、安全、隐私问题

## Slide 119: 虚拟 LAN（VLAN）：动机
管理问题：
CS 用户办公室搬到 EE——物理上连接到 EE 交换机，但逻辑上仍希望连接到 CS 交换机
计算机
科学
EE
单一广播域：
  扩展性：所有第 2 层广播流量（ARP、DHCP、未知 MAC）必须穿越整个 LAN
  效率、安全、隐私等问题
问：当 LAN 规模扩大、用户改变接入点时会发生什么？

## Slide 120: 基于端口的 VLAN
1
8
2
7
9
16
10
15
支持 VLAN 功能的交换机可被配置为在单个物理 LAN 基础设施上定义多个虚拟 LAN。
虚拟局域网（VLAN）
基于端口的 VLAN：交换机端口（由交换机管理软件）分组，使单个物理交换机……
…
EE（VLAN 端口 1-8）
CS（VLAN 端口 9-15）
…
……像多个虚拟交换机一样运行
1
8
2
7
EE（VLAN 端口 1-8）
…
9
16
10
15
…
CS（VLAN 端口 9-15）

## Slide 121: 基于端口的 VLAN
1
8
2
7
9
16
10
15
…
EE（VLAN 端口 1-8）
CS（VLAN 端口 9-15）
…
流量隔离：进出端口 1-8 的帧只能到达端口 1-8
  也可基于端点的 MAC 地址而非交换机端口定义 VLAN
动态成员资格：端口可在 VLAN 之间动态分配
VLAN 之间的转发：通过路由完成（就像独立交换机之间一样）
  实践中厂商销售交换机加路由器的组合设备

## Slide 122: 跨多台交换机的 VLAN
1
8
2
7
9
16
10
15
…
EE（VLAN 端口 1-8）
CS（VLAN 端口 9-15）
…
5
8
2
7
…
16
1
6
3
4
端口 2、3、5 属于 EE VLAN
端口 4、6、7、8 属于 CS VLAN
干线端口：承载跨多台物理交换机定义的 VLAN 之间的帧
  交换机之间在 VLAN 内转发的帧不能是普通 802.1 帧（必须携带 VLAN ID 信息）
  802.1q 协议为干线端口之间转发的帧添加/移除额外首部字段

## Slide 123: 802.1Q VLAN 帧格式
802.1 Ethernet 帧
目的
地址
源
地址
数据（载荷）
CRC
前导码
类型
2 字节标签协议标识符
(value： 81-00)
标签控制信息
（12 位 VLAN ID 字段，3 位类似 IP TOS 的优先级字段）
重新计算
CRC
802.1Q 帧
目的
地址
源
地址
数据（载荷）
CRC
前导码
类型

## Slide 124: 链路层、局域网：路线图
Web 请求的一天
引言
差错检测与纠正
多路访问协议
局域网
  寻址、ARP
  Ethernet
  交换机
  VLAN
链路虚拟化：MPLS
数据中心网络

## Slide 125: 多协议标签交换（MPLS）
标签
Exp
S
TTL
20
3
1
5
目标：在支持 MPLS 的路由器网络中，使用固定长度标签（而非最短前缀匹配）实现高速 IP 转发
  使用固定长度标识符实现更快查找
  借鉴虚电路（VC）方法的思想
  但 IP 数据报仍保留 IP 地址！
Ethernet 帧剩余部分，包括带有 IP 源、目的地址的 IP 首部
MPLS 首部
Ethernet
首部
Ethernet 帧剩余部分，包括带有 IP 源、目的地址的 IP 首部

## Slide 126: 支持 MPLS 的路由器
又称标签交换路由器
仅根据标签值把分组转发到外出接口（不检查 IP 地址）
  MPLS 转发表不同于 IP 转发表
灵活性：MPLS 转发决策可不同于 IP
  使用目的和源地址把到同一目的地的流按不同路径路由（流量工程）
  若链路故障，快速重路由流：预先计算备份路径

## Slide 127: MPLS 与 IP 路径
R2
D
R3
R5
A
R6
R4
IP 路由：到目的地的路径仅由目的地址决定
IP 路由器

## Slide 128: MPLS 与 IP 路径
R2
D
R3
R5
A
R6
IP 路由器
R4
IP 路由：到目的地的路径仅由目的地址决定
IP/MPLS 路由器
IP/MPLS 入口路由器（R4）可基于 IP 源地址或其他字段，为到 A 的流使用不同 MPLS 路由
MPLS 路由：到目的地的路径可基于源地址和目的地址
  通用转发的一种形式（MPLS 早了 10 年）
  快速重路由：为链路故障预先计算备份路由
R1

## Slide 129: MPLS 信令
修改 OSPF、IS-IS 链路状态泛洪协议，以携带 MPLS 路由所用信息：
  例如，链路带宽、“预留”链路带宽量
R2
D
R3
R5
A
R6
R4
修改后的
链路状态
泛洪
RSVP-TE
入口 MPLS 路由器使用 RSVP-TE 信令协议在下游路由器中建立 MPLS 转发
R1

## Slide 130: MPLS 转发表
in out out
label label dest interface
6 - A 0
in out out
label label dest interface
10 6 A 1
12 9 D 0
in out out
label label dest interface
8 6 A 0
in out out
label label dest interface
10 A 0
12 D 0
8 A 1
R2
D
R3
R5
A
R6
R4
R1
0
1
0
0
1
0

## Slide 131: 链路层、局域网：路线图
Web 请求的一天
引言
差错检测与纠正
多路访问协议
局域网
  寻址、ARP
  Ethernet
  交换机
  VLAN
链路虚拟化：MPLS
数据中心网络

## Slide 132: 数据中心网络
数万到数十万台主机，通常紧密耦合且物理接近：
  电子商务（例如 Amazon）
  内容服务器（例如 YouTube、Akamai、Apple、Microsoft）
  搜索引擎、数据挖掘（例如 Google）
挑战：
  多个应用，每个应用服务海量客户
  可靠性
  管理/均衡负载，避免处理、网络和数据瓶颈
芝加哥数据中心中 40 英尺 Microsoft 集装箱内部

## Slide 133: 数据中心网络：网络元素
服务器机架
20–40 个服务器刀片：主机
机架顶部（TOR）交换机
每个机架一个
到刀片的 40–100Gbps Ethernet
第 2 层级交换机
连接到下方约 16 个 TOR
第 1 层级交换机
连接到下方约 16 个 T-2
边界路由器
连接到数据中心外部
…
…
…
…
…
…
…
…

## Slide 134: 数据中心网络：网络元素
Facebook F16 数据中心网络拓扑：
https://engineering.fb.com/data-center-engineering/f16-minipack/（发布于 2019/3）

## Slide 135: 数据中心网络：多路径
9
10
11
12
13
14
15
16
突出显示机架 1 和 11 之间的两条不相交路径
交换机和机架之间丰富互连：
  提高机架之间的吞吐量（可有多条路由路径）
  通过冗余提高可靠性

## Slide 136: 数据中心网络：应用层路由
…
…
…
…
…
…
…
…
负载
均衡器
Internet
负载均衡器：应用层路由
接收外部客户请求
在数据中心内引导工作负载
向外部客户返回结果（对客户隐藏数据中心内部结构）

## Slide 137: 数据中心网络：协议创新
链路层：
  RoCE：基于融合 Ethernet 的远程 DMA（RDMA）
传输层：
  ECN（显式拥塞通知）用于传输层拥塞控制（DCTCP、DCQCN）
  尝试逐跳（反压）拥塞控制
路由选择, management：
  SDN 广泛用于组织的数据中心内部/之间
  将相关服务和数据放得尽可能近（例如同一机架或邻近机架），以最小化第 2、第 1 层级通信

## Slide 138: 链路层、局域网：路线图
Web 请求的一天
引言
差错检测与纠正
多路访问协议
局域网
  寻址、ARP
  Ethernet
  交换机
  VLAN
链路虚拟化：MPLS
数据中心网络

## Slide 139: 综合：Web 请求的一天
我们沿协议栈向下的旅程现在完成了！
  应用层、传输层、网络层、链路层
把所有内容整合起来：综合！
  目标：识别、回顾并理解一个看似简单场景（请求 www 页面）中涉及的各层协议
  场景：学生把笔记本接入校园网，请求/接收 www.google.com

## Slide 140: 一天中的场景：场景
Comcast 网络
68.80.0.0/13
Google 的网络
64.233.160.0/19
64.233.169.105
Web 服务器
DNS 服务器
学校网络
68.80.2.0/24
浏览器
网页
到达的移动客户接入网络……
请求网页：www.google.com
场景：
听起来
很简单！

## Slide 141: 一天中的场景：连接到互联网
路由器有
DHCP 服务器
到达的移动设备：
DHCP 客户端
接入的笔记本需要获得自己的 IP 地址、第一跳路由器地址、DNS 服务器地址：使用 DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP 请求封装在 UDP 中，再封装在 IP 中，再封装在 802.3 Ethernet 中
Ethernet 帧在 LAN 上广播（目的：FFFFFFFFFFFF），由运行 DHCP 服务器的路由器接收
Ethernet 分用到 IP，IP 分用到 UDP，UDP 分用到 DHCP

## Slide 142: 一天中的场景：连接到互联网
路由器有
DHCP 服务器
到达的移动设备：
DHCP 客户端
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP 服务器生成 DHCP ACK，其中包含客户机 IP 地址、客户机第一跳路由器的 IP 地址，以及 DNS 服务器名称和 IP 地址
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
在 DHCP 服务器处封装，帧通过 LAN 转发（交换机学习），并在客户机处分用
客户机现在有了 IP 地址，并知道 DNS 的名称和地址
服务器，以及其第一跳路由器的 IP 地址
DHCP 客户端收到 DHCP ACK 回复

## Slide 143: 一天中的场景……ARP（在 DNS 之前，在 HTTP 之前）
路由器有
ARP 服务器
到达的移动设备：
ARP 客户端
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
Eth
Phy
ARP
发送 HTTP 请求前，需要 www.google.com 的 IP 地址：DNS
DNS
DNS
DNS
创建 DNS 查询，封装在 UDP 中，再封装在 IP 中，再封装在 Eth 中。要把帧发给路由器，需要路由器接口的 MAC 地址：ARP
ARP 查询广播后由路由器接收，路由器用 ARP 回复给出路由器接口的 MAC 地址
客户机现在知道第一跳路由器的 MAC 地址，因此可以发送包含 DNS 查询的帧
ARP 查询
ARP
ARP 回复

## Slide 144: 一天中的场景……使用 DNS
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
Comcast 网络
68.80.0.0/13
DNS
服务器
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
包含 DNS 查询的 IP 数据报经 LAN 交换机从客户机转发到第一跳路由器
IP 数据报从校园网转发到 Comcast 网络，并被路由（表由 RIP、OSPF、IS-IS 和/或 BGP 路由协议创建）到 DNS 服务器
分用到 DNS
DNS 向客户机回复 www.google.com 的 IP 地址
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS

## Slide 145: 一天中的场景……承载 HTTP 的 TCP 连接
DNS
DNS
DNS
Comcast 网络
68.80.0.0/13
64.233.169.105
Google Web 服务器
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
要发送 HTTP 请求，客户机首先打开到 Web 服务器的 TCP 套接字
TCP SYN 报文段（TCP 三次握手第 1 步）经域间路由到 Web 服务器
TCP 连接建立！
SYN
SYN
SYN
SYN
TCP
IP
Eth
Phy
SYN
SYN
SYN
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
Web 服务器用 TCP SYNACK 响应（TCP 三次握手第 2 步）

## Slide 146: 一天中的场景……HTTP 请求/回复
DNS
DNS
DNS
Comcast 网络
68.80.0.0/13
64.233.169.105
Google Web 服务器
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
HTTP 请求被发送到 TCP 套接字中
包含 HTTP 请求的 IP 数据报被路由到 www.google.com
包含 HTTP 回复的 IP 数据报被路由回客户机
Web 服务器用 HTTP 回复响应（包含网页）
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
网页终于（！！！）显示出来

## Slide 147: 第 6 章：小结
数据链路层服务背后的原理：
  差错检测与纠正
  共享广播信道：多路访问
  链路层寻址
各种链路层技术的实例化与实现
  Ethernet
  交换式 LAN、VLAN
  作为链路层的虚拟化网络：MPLS
综合：Web 请求的一天

## Slide 148: 第 6 章：让我们喘口气
沿协议栈向下的旅程已经完成（除 PHY 外）
扎实理解网络原理与实践！
……可以到此为止……但还有更有趣的主题！
  无线
  安全

## Slide 149: 第 6 章补充幻灯片

## Slide 150: 纯 ALOHA 效率
P(成功 by given 节点) = P(节点 transmits)
P(no other 节点 transmits in [t0-1,t0]
P(no other 节点 transmits in [t0-1,t0]
= p . (1-p)N-1 . (1-p)N-1
= p . (1-p)2(N-1)
……选择最优 p，然后令 n
= 1/(2e) = .18
*
*
*
甚至比时隙 ALOHA 更差！