## Slide 1: 数字图像处理
Digital Image Processing

## Slide 2: 本章重点
图像的获取和感知
图像的数字化
数字图像的描述
连续图像的数学描述
第二章 数字图像基础

## Slide 3: 眼睛的组成
视觉是人类最高级的感知器官，所以，毫无疑问图像在人类感知中扮演着重要角色。
然而人类感知只限于电磁波谱的视觉波段，成像机器则可以覆盖几乎全部电磁波谱。
研究图像处理首先要了解人类的视觉感知系统。
人类的视觉感知系统

## Slide 4: 视觉过程
视觉过程
人类的视觉感知系统
人的视觉过程的流图

## Slide 5: 人眼辨别光强能力变化
人类的视觉感知系统

## Slide 6: 人眼辨别光强能力变化
人类的视觉感知系统

## Slide 7: 人类视觉系统错觉
人类的视觉感知系统
视觉错觉图例(a)

## Slide 8: 人类视觉系统错觉
人类的视觉感知系统
视觉错觉图例(b)

## Slide 9: 人类视觉系统错觉
人类的视觉感知系统
视觉错觉图例(c)

## Slide 10: 传感器类型
单个传感器
带状传感器
传感器阵列
图像感知和获取

## Slide 11: 传感器类型—单个传感器
优点：
  精度高
  成本低
缺点
  速度慢
图像感知和获取

## Slide 12: 传感器类型—带状传感器
优点：
  可获得物体截面图像
  成本较低
缺点
  速度慢
图像感知和获取

## Slide 13: 传感器类型—传感器阵列
各类图像都是由“照射”源和形成图像的“场景”元素对光能的反射或吸收相结合而产生的。
图像感知和获取
场景元素
成像系统
场景投影到图像平面
照射（能）源
输出（数字化后的）图像

## Slide 14: 简单的图像形成模型
当用数学方法描述图像信息时，通常着重考虑它的点的性质。例如一副图像可以被看作是空间各个坐标点的结合。它的最普通的数学表达式为：
图像感知和获取
其中 是空间坐标， 是波长， 是时间， 是图像强度。
这样一个表达式可以代表一副活动的、彩色的、立体图像。

## Slide 15: 简单的图像形成模型
当研究的是静止图像时，上式与时间 t 无关，当研究的是单色图像时，显然与波长 λ 无关，对于平面图像则与坐标z无关。因此，对于静止的平面的、单色的图像来说其数学表达式可简化为：
图像感知和获取

## Slide 16: 简单的图像形成模型
人们所感受到的图像一般都是由物体反射的光组成的。函数f(x,y)可由两个分量来表示：
（1）入射到观察场景的光源总量；
（2）场景中物体反射光的总量。
图像感知和获取
i(x,y)的性质取决于照射源，而r（x,y）取决于成像物体的特性。反射分量限制在0（全吸收）和1（全反射）之间
在晴朗的白天，太阳在地球表面产生的照度超过90000lm/m2.在有云的情况下，这个数值下降到1000lm/m2。在晴朗的夜晚，满月情况下大约为0.1lm/m2的照度。类似的，r(x,y)的某些典型值：黑天鹅绒为0.01，不锈钢为0.65，白色墙为0.80.

## Slide 17
Intrinsic image decomposition
本征图像分解

## Slide 18: 图像的数字化
大多数传感器的输出是连续电影波形。为了产生一副数字图像，需要把连续的感知数据转换为数字形式。
所谓的图像数字化是指将模拟图像经过离散化之后，得到用数字表示的图像。
取样
是将在空间上连续的图像转换成离散的取样点（即像素）集的操作。由于图像是二维分布的信息，所以取样是在x轴和y轴两个方向上进行。
取样时的注意点是：取样间隔的选取。取样间隔取得不合适除了画面出现马赛克之外，还会发生频率的混叠现象。
量化
是将各个像素所含的明暗信息离散化后，用数字来表示称为图像的量化，一般的量化值用整数来表示。充分考虑到人眼的识别能力之后，目前非特殊用途的图像均为8bit量化，即用0~255描述“黑~白”。
图像感知和获取

## Slide 19: 图像数字化 — 1D例子
图像感知和获取

## Slide 20: 图像数字化—2D
图像感知和获取
采样
量化

## Slide 21: 空间和灰度级分辨率
取样值是决定一副图像空间分辨率的主要参数，空间分辨率是图像中可辨别的最新细节。M, N
  在取样时，若横向的像素数（列数）为M ，纵向的像素数（行数）为N，则图像总像素数为 M x N 个像素。 一般来说，采样间隔越大，所得图像像素数越少，空间分辨率低，质量差，严重时出现马赛克效应；采样间隔越小，所得图像像素数越多，空间分辨率高，图像质量好，但数据量大。
灰度级分辨率是指在灰度级别中可分辨的最小变化，由于硬件方面的要求，灰度级数通常是2的整数幂。
  量化等级越多，所得图像层次越丰富，灰度分辨率高，图像质量好，但数据量大；
  量化等级越少，图像层次欠丰富，灰度分辨率低，会出现假轮廓现象，图像质量变差，但数据量小.
图像感知和获取

## Slide 22: 空间分辨率
图像感知和获取

## Slide 23: 空间分辨率
图像感知和获取

## Slide 24: 灰度级分辨率
图像感知和获取

## Slide 25: 图像质量的主观判定
1965年Huang做的实验，研究改变 N 与 k 时人对图像质量的评价。
图像感知和获取

## Slide 26: 图像的放大与缩小
最近邻
双线性插值
图像的简单处理

## Slide 27: 图像的放大与缩小
线插：
双线插：

## Slide 28: 像素之间的连通关系
图像的简单处理
4-连通: p,q 为4-连通 当且公当 p 在集合 N4(q) 中
4-连通: p,q 为4-连通 当且公当 p 在集合 N8(q) 中
注意：如果 p 在集合 N4/8(q), 那么 q 一定也在 N4/8(p) 中

## Slide 29: 像素之间距离的定义
常见的距离定义
Euclidean distance
(2-norm)
D4 distance
(city-block distance)
D8 distance
(checkboard distance)
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
2
2
2
2

## Slide 30: 初识Matlab界面
Matlab简介

## Slide 31: 变量
与C++、Java一样，区分大小写
内部变量：
  ans
  pi
  Inf 或者 inf
  i 和 j
  eps
  realmax
  NaN 或者 nan
  nargin
  nargout
  computer
  version
Matlab简介

## Slide 32: 数据类型
double
uint8
uint16
uint32
int8
int16
int32
single
char
logical
转换方式：d_var = type_name(s_var);
  f = uint8(2);
Matlab简介

## Slide 33: 语句
以分号 （;） 结尾—无输出
结尾无分号—输出该语句的结果
Matlab简介
语句 | 规范写法 | 备注
if…elseif…else | If expression1 statements1 elseif expression2 statements2 else expression3 statements3 end | 如果elseif使用的层数较多，可以考虑转而使用switch
for | for var=index-start:increment:end statements end | Increment指定步进值，省略则默认为1，可以嵌套使用
while | while expression statements End | 同样可以嵌套使用
break | - | 终止while或for循环的执行
continue | - | 直接跳到下一个循环
switch | switch expression1 case expression1 statements1 case expression2 statements2 otherwise expression_other end | 没有默认的fall-through,因而不需要使用配套的break语句
return | - | 返回调用函数

## Slide 34: 矩阵的定义
A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9];
A=[1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 9];
A=a:b
A=a:step:b
Matlab简介

## Slide 35: 矩阵的定义
a=[1 2 3]; b=[4 5 6]; c=[a; b];
a=[1;4];b=[2;5];d=[3;6];c=[a b d];
A=ones(M,N);
A=zeros(M,N);
A=eye(M,N);
A=randi(max_value,M,N);
A=rand(M,N);
A=randn(3,4);
Matlab简介

## Slide 36: 矩阵的索引
A=[1 2 3;4 5 6]
  A(2,1)=4
  A(1,:)=[1 2 3]
  A(:,1)=[1; 4];
  A(1:2,1:2)=[1 2; 4 5];
  A([2 1], [3 1 2])
  A(:)
  A(2)
  A([1 2 3])
  A(end,1)
  A(end)
  A( logical(M) )
  reshape(A(:), [3, 2])
Matlab简介

## Slide 37: 编写m文件
语法：function [a,b]=fun(x,y)
调用方法：fun(1,2)
Matlab简介

## Slide 38
运算符
运算符 | 名称 | MATLAB函数 | 注释和示例
+ | 数组和矩阵加 | plus(A,B) | a+b,A+B或a+A, bsxfun(@plus,A,B)
- | 数组和矩阵减 | minus(A,B) | a-b,A-B,A-a或a-A
.* | 数组乘 | times(A,B) | C=A.*B,C(I,J)=A(I,J)*B(I,J)
* | 矩阵乘 | mtimes(A,B) | A*B,即标准矩阵乘；或a*A，即一个标量乘以A的所有元素
./ | 数组右除 | rdivide(A,B) | C=A./B,C(I,J)=A(I,J)/B(I,J)
.\ | 数组左除 | ldivide(A,B) | C=A.\B,C(I,J)=B(I,J)/A(I,J)
/ | 矩阵右除 | mrdivide(A,B) | A/B与A*inv(B)大致相同，具体取决于计算精度
\ | 矩阵左除 | mldivide(A,B) | A\B与inv(A)*B大致相同，具体取决于计算精度
.^ | 数组求幂 | power(A,B) | 若C=A.^B,则C(I,J)=A(I,J)^B(I,J)
^ | 矩阵求幂 | mpower(A,B) | 该运算符的讨论请参阅在线帮助
.’ | 向量和矩阵转置 | transpose(A) | A.’。标准的向量和矩阵转置
‘ | 向量和矩阵复共轭转置 | ctranspose(A) | A’。标准的向量和矩阵共轭转置。当A是实数时，A.’=A’
+ | 一元加 | uplus(A) | +A与0+A相同
- | 一元减 | uminus(A) | -A与0-A或-1*A相同
： | 冒号 |  | 

## Slide 39: 使用矩阵操作对图像进行处理实例
缩小图像为原来整数倍
使用最近邻算法扩大图像为原来整数倍
左右或者上下翻转图像
截取图像中的某一部分
Matlab简介

## Slide 40: 关于使用Matlab处理图像时的几点说明
uint8与double的问题
彩色图像问题
  合成
  分解

## Slide 41: 作业
1. 使用matlab写一个函数，img = generateFigure(imgW,imgH)，其作用为产生一幅的彩色图像，图像中用红色显示 [0,2*pi] 的正弦波，用绿色显示[0,2*pi]的余弦波，蓝色显示[0,2*pi]的y=x^2图像。
2. 不使用for循环，实现bilinear interpolation